# Разделы

Выбор поверхности, баланс потенциала           стр. 4-8

Лестничные структуры для кабелей         стр. 9-46

Кабельные коробы и осветительные каналы       стр. 47-76

Сетчатые коробы       стр. 77-98

Монтажные детали     стр. 99-100

Каналы    стр. 101-102

Профили    стр. 103-107

# Выбор поверхности

## Какую поверхность мне выбрать?

Практический метод при выборе поверхности – сначала подобрать обработку поверхности из приведённых ниже вариантов:

| Обработка поверхности |  | Коррозионная активность |
| --- | --- | --- |
| Электро-цинковое покрытие |  | С1 |
| Слоевое покрытие |  | С2 |
| Пре-гальванизированное покрытие | Z275(Sendzimir) | С2 |
| Алюмо-цинковое покрытие | AZ150 | С3 |
| Горячее гальванизирование | SS-EN ISO 1461 | С3(С4) |
| Алюмо-цинковое покрытие | AZ 185 | С4 |
| Оцинковывание + ED-покрытие + порошковая покраска Нержавеющая сталь, кислотоустойчивая |  | С5-I,C5-M |

Каждый класс коррозий имеет свою амплитуду и срок жизни товара. Чтобы определить более чётко, какую поверхность лучше выбрать для проекта, следуйте следующим правилам:

- решите, какой класс коррозии лучше всего подходит вашему проекту, опираясь на таблицу 1:23.

- выберите обработку поверхности, согласно требованиям службы каждого из классов коррозии, для этого смотрите таблицу ниже.

- В колонке с кодом МР каждая из альтернатив обозначена буквой. Выберите товар с нужной буквой в нумерации МР. Если из альтернативных вариантов нет товара, то выберите ближайший продукт, стоящий в таблице.

Например, Вам нужно поместить кабельные лестницы в неотапливаемое складское помещение.

- Таблица 1:23 показывает, что тип среды – С2.

- Склад будет использоваться более 25 лет, мы используем пре-гальванизированное покрытие Z275.

- Код МР, в таком случае, будет S. В нумерации МР есть S, все компоненты должны иметь МР код S или дальше по таблице 2.

| Буквы в нумерации МР: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Толщина слоя |
| E = электро-цинковое покрытие |  | 10 μm |
| V = белое покрытие | NCS 0502-Y | 60-70 μm |
| B = бежевое покрытие | NCS 2502-Y | 60-70 μm |
| S = пре-гальванизированное покрытие | Z275 (Sendzimir) | 20 μm |
| A = алюмо-цинковое покрытие | AZ150 | 20 μm |
| Z = горячее гальванизирование | SS-EN ISO 1461 | 60 μm |
| AZ = алюмо-цинковое покрытие | AZ185 | 25 μm |
| Y = оцинковывание+ED-покрытие+порошковая покраска | Z-EDP (RAL 7021) | 105-200 μm |
| R = нержавеющая сталь, кислотоустойчивая | ---- |  |

## Выбор поверхности

График 1:23

Класс коррозии как для SS-EN ISO 12944-2 с учётом коррозии атмосферы и окружения

| Класс коррозии | Коррозия от окружения | Примеры типичного окружения в умеренной климатической зоне |
| --- | --- | --- |
|  |  | Снаружи | Внутри |
| С1 | Очень низкая | - | Обогреваемые зоны с сухим ветром и незначительным загрязнением, например, офисы, магазины, школы и отели. |
| С2 | Низкая | Атмосфера с низким уровнем загрязнения. Деревенские области | Необогреваемые зоны с варьирующимися температурами и влажностью. Низкое содержание конденсата и низкие уровни загрязнения, например, спортивные залы, складские помещения. |
| С3 | Средняя | Атмосфера с некоторым количеством соли или умеренным загрязнением воздуха. Города с индустриальными районами. Дальние прибрежные районы | Зоны со средней влажностью и некоторым количеством загрязнения воздуха из-за наличия производств(пивоварни, молочные заводы и прачечные) |
| С4 | Высокая | Атмосфера с умеренным содержанием соли или значительным уровнем загрязнения воздуха. Индустриальная и прибрежная зоны. | Зоны высокой влажности и загрязнения от производств, таких как химические заводы, бассейны и судостроительные производства. |
| С5-I | Очень высокая(индустриальная) | Индустриальные зоны с высокой влажностью и в условиях агрессивной атмосферы. | Зоны с постоянным количеством конденсата и загрязнением. |
| C5-M | Очень высокая(водная) | Прибрежные районы с высоким содержанием соли. | Зоны с постоянным количеством конденсата и загрязнением. |

| График 2 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5-I | C5-M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Электро-цинковое покрытие 1) | E | ∞ | ∞ | 7,1 | 50 | 2,4 | 7,1 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
| Слоевое покрытие | V,B | ∞ | ∞ | 7,1 | 50 | 2,4 | 7,1 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,2 |
| Пре-гальванизированное покрытие Z275 1) | S | ∞ | ∞ | 19 | 130 | 6 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Алюмо-цинковое покрытие AZ150 1) | A | ∞ | ∞ | 73 | 462 | 31 | 73 | 22 | 31 | - | 22 | - | 22 |
| Горячее гальванирование 1) | Z | ∞ | ∞ | 66 | 460 | 22 | 66 | 11 | 22 | 6 | 11 | 6 | 11 |
| Алюцинк AZ185 1) | AZ | ∞ | ∞ | 91 | 578 | 39 | 91 | 28 | 39 | - | 28 | - | 28 |
| Оцинковывание + ED-покрытие + порошковая покраска | Y | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) |
| Нержавеющая сталь, кислотоустойчивая | R | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) | 3) |

Таблица 2. – сумма продолжительностей жизни продуктов при определённых условиях до появления ржавчины.

  - В этом году результаты подсчитываются по SSAB, пока не появляется ржавчина

  - Z-EDP, срок жизни коррозий класса C5-I, C5-M совпадает с рекомендациями BSK 99 по высокой прочности, как в таблице 8:72e S9.12. См. описание процесса на странице 7.

  - Кислотоустойчивая сталь обычно имеет очень долгий срок службы, даже в случае коррозий класса C5-I, C5-M. Присутствие веществ с негативным влиянием может значительно сократить срок службы.

# Алюцинк

## Горячая гальванизация или алюцинк?

Для жёстких условий мы обычно предлагаем горячее гальванизирование.

Тестирования алюцинка показали удивительно хорошие эффекты, особенно при следующих условиях:

- Лучшая защита от коррозии

- Меньшие затраты

- Лучшая электропроводность после коррозии

- Преимущества использования в окружающей среде

- Гладкая и прочная поверхность

## Лучшая защита от коррозии

Чем жёстче условия – тем более видны преимущества алюцинка. Алюцинк идеально функционирует в индустриальной среде в агрессивной атмосфере и в условиях влажности и тепла. В воде алюцинк лучше функционирует, чем покрытое цинком железо, в таких условиях – высокой концентрации соли и влажности - коррозия имеет больший эффект. Когда цинк разрушается, белая ржавчина изолирована электрически. Алюцинк образует чёрную ржавчину, которая обладает лучшей проводимостью, являющейся преимуществом для баланса потенциала.

Только в окружении PH > 9 и в воде Алюцинк имеет худшие показатели, чем горячее гальванирование, и его нужно избегать.

На 5 странице в таблице 2. представлено сравнение срока службы продукта в сравнении с другими поверхностями.

## Что такое алюцинк?

Алюцинк – твёрдый раствор, который наносится напрямую на железные изделия, состоящий из 55% алюминия, 43,4% цинка и 1,6% силикона. В ходе процесса, получается образец с тонкой, жёсткой и прочной поверхностью.

## Как работает алюцинк?

Алюцинк «само-восстанавливаемый», что значит, этот материал устойчив в коррозии из-за трещин и тому подобных повреждений. Длинный срок жизни продукта получается благодаря покрытию, дающему двойную защиту. Первый защитный слой достигается путём нанесения барьера от обычной коррозии, а второй – за счёт гальванизации, наносимой на образец. В таком случае, ионы цинка способны передвигаться, чтобы залечивать материал в местах повреждений и вдоль обрезанных углов.

Обратите внимание! До гальванизации может образоваться некоторое количество красной ржавчины на концах образца, но это лишь косметический эффект, и коррозия прекратится со временем.

## Стандартный

Алюцинк AZ185 – подтверждённый Sitac 1245/94 тип для коррозий класса С4. С этим согласны немецкие и великобританские специалисты.

## История алюцинка

Алюцинк был разработан в США примерно 30 лет назад. В морской среде его испытывают с его момента создания.

В Швеции, Стенунгсунде, его используют на нефте-химических заводах уже 20 лет в условиях жёсткого климата .

Вот другие примеры мест, где используется алюцинк:

- Подземные трубопроводы

- Машинные выхлопные трубы

# MP-Z-EDP (Zink + ED coating + Powder coating)

## Что такое Z-EDP?

Z-EDP – аббревиация для поверхностей, стойких в таких средах с высокой вероятностью коррозии, как С5-I и С5-М. Z-EDP получается за счёт цепи процессов, которые в сумме формируют сильную и надежную защиту:

- Горячая гальванизация

- Цинково-марганцевочное фосфатирование

- ED покрытие

- Эпоксия/ полиэстеровое покрытие

- Шурупы из нержавеющей стали

- Набор деталей для ремонта

Этот метод тестировался в течение долгого времени, например, ED покрытие сейчас применяется в большинстве машин, а Шведская администрация дорог(Vägverket) использует ED покрытие на вдольдорожных барьерах шумоизоляции.

Шведский Институт Коррозии (Korrosionsinstitutet) проводит эксперимент, который завершится через несколько лет. За это время, мы сравнили наш вариант Z-EDP с представленным BSK 99 в таблице 8:72е в колонке S9.12 для поверхностей уровня коррозии С5-М.

Проводимый тест – двойной VICT тест (рассчитанный на 26 недель) – для Volvo STD1027,

1375 лучшие результаты, чем смогли предоставить BSK specifies (График 8:72i).

## Горячее гальванизирование

Изначально поверхность с горячим гальванизированием, представленным в двух вариантах: пре-гальванизация Z275 или глубинная гальванизация ISO 1461. Цинкование проводится с целью перекрыть любые повреждения, возникающие наверху покрывочного слоя. Цинк – метал, являющийся частью переодического процесса.

Толщина слоя: 20-60 μm.

## Цинково-марганцевочное фосфатирование

Цинково-марганцевочное фосфатирование  - часть процесса перед нанесением покрытия, обеспечивающего склейку между цинком и ED покрытием, чтобы нейтрализировать распростроняющуюся коррозию в момент повреждения. Оно предоставляет большую защиту на гальванизированных поверхностях.

Толщина слоя: примерно 1 μm.

## ED покрытие

Продукт опускается в ёмкость с ED покрытием, и при воздействии электротока покрытие закрепляется полностью и навсегда. Благодаря низкому содержанию растворителей, процесс безопасен для окружающей среды.

Толщина слоя: 22-25 μm.

## Порошковое покрытие

Порошковое покрытие – последняя часть процесса, и через термическое твердение достигается твёрдая и износостойкая поверхность. В зависимости от того, где будет использован продукт, может меняться и состав порошка. В дополнение, вид поверхности может быть выбран: цвет, структура, блеск, и остальное.

Начальный цвет – тёмно-серый RAL7021.

Толщина слоя: 60-120 μm.

## Выравнивание потенциалов

Безобрывность электрического тока

Все продукты в системе поддержи кабелей MP подходят под требования проводимости через узлы, согласно SS-EN 61537.

Покрытие кабельных коробов как стандарт идёт с непокрытыми концами, согласно требованиям, представленным в таблице ниже. Обрезая и скрепляя коробы, по местам соединений нужно пускать ток. Лучше всего это делать скрюченной металлической спайкой по непокрытой поверхности(свободной от краски).

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Шведский Нциональный Институт Тестирований и Исследований) в Борасе провёл исследования касательно измерения 500 мм от каждой стороны спайки, получились следующие результаты.

| Кабельные лестницы | Без отвёртки | С отвёрткой | Требуемое |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-S | 2,3 mΩ | 1,2 mΩ | 50 mΩ |
| MP-PZ, TS, Z | 1,0 mΩ | 1,0 mΩ | 50 mΩ |
| MP-FZ * | < 1,0 mΩ | < 1,0 mΩ | 50 mΩ |
| Кабельные коробы | Без зажимов | С зажимами | Требуемое |
| 50 mm width | 1,0 mΩ | 1,0 mΩ | 50 mΩ |
| 200 mm width | 1,8 mΩ | 1,0 mΩ | 50 mΩ |
| 600 mm width | 0,5 mΩ | 0,5 mΩ | 50 mΩ |
| Корзины для проводов | Без соединения | С соединением | Требуемое |
| Электро-гальванизация | 75 - 400 mm | 4,0 - 11,2 mΩ | 50 mΩ |
| Горячая гальванизация | 75 - 400 mm | 3,2 - 6,4 mΩ | 50 mΩ |
| Кислото-устойчивость | 75 - 400 mm | 13,6 - 24,8 mΩ | 50 mΩ |

*MP-FZ не был протестирован, но благодаря тонкости материала, сопротивление будет меньше.

### MP-спайка

## MP-кабельные лестницы

MP-кабельные лестницы – универсальны и в горизонтальном и в вертикальном положениях. Они были придуманы и разработаны, чтобы подходить под следующие параметры:

- быстрая и простая установка

- повышенная прочность опоры

- множество аксессуаров

- поверхность для подключения кабельной сети к звеньям лестницы

Кабельные лестницы МР предоставлены в трёх моделях, которые совпадают с требованиями EL AMA 98 для тяжёлых или тяжело-несущих лестниц с широкими краями. Мы также сообщаем возможности загрузки в соответствие с новыми международными стандартами.

MP-S – наша «световая лестница», производится в трёхметровой длине и обеспечивает гибкую подвеску, эффективную для узких помещений, таких как офисы, магазины и тому подобные.

MP-TS, PZ, Z, AZ – тяжёлая лестница , производящаяся шесть метров в длину, чтобы обеспечивать разумное скрепление в холлах, больших складах и т.п.

MP-FZ – самая крепкая из всех лестниц МР. Подвесные крепления могут располагаться далеко друг от друга и сама лестница может достигать длиной шести метров, она может выдерживать суровые эксплуатационные условия.

Аксессуары такие же, как для других подсистем, например, подвески для потолка, обшивка углов, установочные крепления, см. страницу 2.

Кабельные лестницы МР и подвесные системы были тестированы в условиях сейсмической активности, как написано в документе шведского ядерного производства TBE 102:2.

Болт для установки, стр. 45

### Кабельная лестница типа МР-S

Отвечает требованиям EL AMA для тяжёлых кабельных лестниц, для выбора поверхности см. страницу 4. Может быть покрашена по Вашей просьбе.

Дистанция между ступенями: c-c 250 mm.

Максимальная загрузка: ≥1.7 раз от максимальной загрузки.

Кабельные лестницы МР и подвесные системы были тестированы в условиях сейсмической активности, как написано в документе шведского ядерного производства TBE 102:2.

## Кабельная лестница 6м типа МР-ТS

Отвечает требованиям EL AMA для тяжёлых кабельных лестниц, для выбора поверхности см. страницу 4. Может быть покрашена по Вашей просьбе.

Кабельная лестница оснащена более близко расположенными ступенями.

Длина лестницы: 6 м

Дистанция между ступенями: c-c 250 mm.

Максимальная загрузка: ≥1.7 раз от максимальной загрузки.

Кабельные лестницы МР и подвесные системы были тестированы в условиях сейсмической активности, как написано в документе шведского ядерного производства TBE 102:2.

| B | Zinc 20 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- |
| 200 | MP-152 S 11 150 43 | MP-152 Y 11 150 64 |
| 300 | MP-153 S 11 150 46 | MP-153 Y 11 150 67 |
| 400 | MP-154 S 11 150 49 | MP-154 Y 11 150 70 |
| 500 | MP-155 S 11 150 52 | MP-155 Y 11 150 73 |
| 600 | MP-156 S 11 150 55 | MP-156 Y 11 150 76 |

## Кабельная лестница 6 м MP-Z, PZ, AZ

Отвечает требованиям EL AMA для тяжёлых кабельных лестниц, для выбора поверхности см. страницу 4.Кабельная лестница MP-Z, AZ оснащена более близко расположенными ступенями. У MP- PZ ступени перфорированы, ступени 2 и 4 закрыты с обеих сторон.

Длина лестницы: 6 м

Дистанция между ступенями: c-c 250 mm.

Предельная загрузка ≥1.7 раз от максимальной загрузки.

Кабельные лестницы МР и подвесные системы были тестированы в условиях сейсмической активности, как написано в документе шведского ядерного производства TBE 102:2.

Кривизна при изгибе в мм на дистанции от 2 до 3 м

| B | Zinc 60 µm | E-no | Zinc 60 µm | E-no | AZ 185 | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | MP-152 Z | 11 150 63 | MP-152 PZ | 11 150 77 | MP-152 AZ | 11 150 62 |
| 300 | MP-153 Z | 11 150 66 | MP-153 PZ | 11 150 78 | MP-153 AZ | 11 150 65 |
| 400 | MP-154 Z | 11 150 69 | MP-154 PZ | 11 150 79 | MP-154 AZ | 11 150 68 |
| 500 | MP-155 Z | 11 150 72 | MP-155 PZ | 11 150 80 | MP-155 AZ | 11 150 71 |
| 600 | MP-156 Z | 11 150 75 | MP-156 PZ | 11 150 81 | MP-156 AZ | 11 150 74 |

## Кабельная лестница 6 м MP-FZ

Предназначена для более удалённых друг от друга креплений, а также для условий с общим требованием механической силы. Отвечает требованиям EL AMA для тяжёлых кабельных лестниц, для выбора поверхности см. страницу 4. Может быть покрашена по Вашей просьбе.

Длина лестницы: 6 м

Дистанция между ступенями: c-c 250 mm.

Максимальная загрузка: ≥1.7 раз от максимальной загрузки.

Кабельные лестницы МР и подвесные системы были тестированы в условиях сейсмической активности, как написано в документе шведского ядерного производства TBE 102:2.

Кривизна при изгибе в мм на дистанции от 4 до 6 м

| B | Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | MP-192 Z | 11 150 85 | MP-192 Y | 11 150 86 |
| 300 | MP-193 Z | 11 150 88 | MP-193 Y | 11 150 89 |
| 400 | MP-194 Z | 11 150 91 | MP-194 Y | 11 150 92 |
| 500 | MP-195 Z | 11 150 94 | MP-195 Y | 11 150 95 |
| 600 | MP-196 Z | 11 150 97 | MP-196 Y | 11 150 98 |

## Соединения для MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Соответствуют требованиям выравнивания(баланса) потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | AZ 185 E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-107 S 11 153 63 | MP-107 Z | 11 153 65 | MP-107 AZ 11 153 62 | MP-107 Y | 11 153 66 |

## Универсальный соединительный канал для MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60µm E-no | AZ 185 E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-114 S | 11 153 74 | MP-114 Z | 11 153 76 | MP-114 AZ | 11 153 72 | MP-114 Y 11 153 75 |

## Соединения для MP-FZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-201 Z | 11 153 67 | MP-201 Y | 11 153 68 |

## Вертикальный элемент MP-FZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-202 Z | 11 153 77 | MP-202 Y | 11 153 73 |

## Горизонтальный элемент MP-FZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-203 Z | 11 153 78 | MP-203 Y | 11 153 79 |

## Соединительный лист 45° для MP-FZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-205 Z | 11 153 69 | MP-205 Y | 11 153 70 |

## Угловые скобы для  MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Соответствуют требованиям выравнивания потенциалов SS-EN 61537:2001.

| Zinc 60 µm E-no Z-EDP E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-900 Z 11 153 85 | MP-900 Y 11 153 83 |
| MP-901 Z 11 153 81 | MP-901 Y 11 153 80 |

## Угловая накладка для MP-FZ

Угловая накладка сделана для лестничной лестницы MP-FZ

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-204 Z | 11 153 88 | MP-204 Y | 11 153 89 |

## Консольный рукав

Для пористых и слабых стен используется опорная рамка. Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

MP-172-173

| H B | Max грузоподъёмность | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 200 | 200 kg | MP-172 Z2 11 151 76 | MP-172 Y2 11 151 78 |
| 95 300 | 200 kg | MP-173 Z2 11 151 79 | MP-173 Y2 11 151 81 |
| 120 400 | 250 kg | MP-174 Z2 11 151 82 | MP-174 Y2 11 151 84 |
| 130 500 | 370 kg | MP-175 Z2 11 151 85 | MP-175 Y2 11 151 87 |
| 135 600 | 370 kg | MP-176 Z2 11 151 88 | MP-176 Y2 11 151 90 |

## Окантованный консольный рукав

Для пористых и слабых стен используется опорная рамка. Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

| H B | Max грузоподъёмность | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 200 | 450 kg | MP-182 Z2 11 151 91 | MP-182 Y2 11 151 92 |
| 150 300 | 450 kg | MP-183 Z2 11 151 93 | MP-183 Y2 11 151 94 |
| 155 400 | 450 kg | MP-184 Z2 11 151 95 | MP-184 Y2 11 151 96 |
| 165 500 | 450 kg | MP-185 Z2 11 151 97 | MP-185 Y2 11 151 98 |
| 170 600 | 450 kg | MP-186 Z2 11 151 99 | MP-186 Y2 11 152 00 |
| 250 1000 | 390 kg | MP-188 Z2 11 152 68 | MP-188 Y2 11 152 69 |

### Консольная балка для MP-FZ

Балки для соединения лестницы MP-FZ с консольным рукавом типа KF.

Продаются в упаковках по 10 штук.

| Zinc E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-187 Z | 11 152 01 | MP-187 Y | 11 152 02 |

### Универсальное крепление

Универсальное крепление для соединения лестниц MP-S, TS, Z, PZ, AZ с консульным рукавом KN.

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-731 S | 11 165 30 | MP-731 Z | 11 165 33 | MP-731 R | 11 165 36 | MP-731 V | 11 165 32 |

### Опорная плита

Толщина плиты 5 мм.

| H | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- |
| 100 | MP-962 Z | 11 172 80 | MP-962 Y | 11 172 83 |
| 175 | MP-963 Z | 11 152 64 | MP-963 Y | 11 152 67 |

### Регулируемый консольный рукав

Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

Максимальная грузоподъёмность 125 ≤ 300 кг.

| H | B | Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 350 - 550 | MP-177 Z | 11 152 43 | MP-177 Y | 11 152 44 |
| 280 | 550 - 850 | MP-178 Z | 11 152 46 | MP-178 Y | 11 152 47 |
| 280 | 850 - 1100 | MP-179 Z | 11 152 49 | MP-179 Y | 11 152 50 |

### Облегчённая версия консольного рукава

Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

| B | B1 | Zinc 20 µm | E-no | Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 40 | MP-753 S | 11 165 52 | MP-753 Z | 11 165 55 | MP-753 Y | 11 165 59 |
| 300 | 40 | MP-754 S | 11 165 61 | MP-754 Z | 11 165 64 | MP-754 Y | 11 165 68 |
| 400 | 40 | MP-755 S | 11 165 70 | MP-755 Z | 11 165 73 | MP-755 Y | 11 165 77 |

### Настенная консоль

Используется с внутренней перекладиной как консульный рукав.

Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

MP-943

H	H1          B	Zinc 20 µm E-no 1

160        125	200	MP-942 S  11 172 05

185        149   300 - 600	MP-943 S  11 172 09

### Перекладина

Перекладина закрепляется внутри лестницы и не увеличивает её размеров. Может быть закреплена снизу с помощью зажимов.

|  | B 200 | Zinc 20 µm MP-157 S | E-no 11 152 95 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | MP-158 S | 11 152 98 |
|  | 400 | MP-159 S | 11 153 01 |
|  | 500 | MP-160 S | 11 153 04 |
|  | 600 | MP-161 S | 11 153 07 |

Зажимы для перекладины

После помещении перекладины в лестницу, она может быть закреплена зажимами винтом MP-937 E, см. стр. 45.

### Ступенчатая скоба

Используется вместе с внутренней прекладиной для поддержки центральной части.

Zinc 20 µm E-no

MP-931 S	11 173 87

### Перекладина

Для крепления к крыше ступеней типа MP-V, -DV, -FDV, MP-167э

Предельная грузоподъёмность ≥1.7 раз от максимальной грузоподъёмности.

| B Maxload | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 240 kg | MP-162 S 11 152 72 | MP-162 Z 11 152 74 | MP-162 Y 11 152 73 |
| 300 240 kg | MP-163 S 11 152 75 | MP-163 Z 11 152 77 | MP-163 Y 11 152 76 |
| 400 240 kg | MP-164 S 11 152 78 | MP-164 Z 11 152 80 | MP-164 Y 11 152 79 |
| 500 280 kg | MP-165 S 11 152 81 | MP-165 Z 11 152 83 | MP-165 Y 11 152 82 |
| 600 280 kg | MP-166 S 11 152 84 | MP-166 Z 11 152 86 | MP-166 Y 11 152 85 |

### Распорный кронштейн

Распорный кронштейн используется, если поверхность ступеней более прочная. Чтобы закрепить его с помощью арматуры переодитечского профиля, распорный кронштейн должен быть повёрнут заточками в сторону круглой балки для большей стабильности.

| Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-167 Z | 11 152 88 | MP-167 Y | 11 152 89 |

### Держатель для круглой балки

Держатель для круглой балки используется вместе с распорным кронштейном MP-167 Z для крепления скобы подвески к круглой балке.

Zinc 60 µm  E-no

MP-168 Z      11 152 90

### Перекладина

Перекладина требует 4 мм места в лестнице и равномерного распределения.

| B | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- |
| 200 | MP-743 Z | 11 166 32 |
| 300 | MP-744 Z | 11 166 41 |
| 400 | MP-745 Z | 11 166 50 |

## Холодный цинк и ремонтный комплект для Z-EDP

Чтобы обеспечить продолжительную жизнь продукта, ключевые поверхности и повреждения следует покрыть защитным слоем.

MP-235 Z

Для продуктов с горячим цинкованием следует использовать MP-235 Z.

MP-235 Y

Ремонтный комплект предназначем, чтобы восстанавливать Z-EDP(цинкование + ed-покрытие + порошковое покрытие) продукции с нарушенной целостностью покрытия после их укорачивания.

400 ml

| Zinc E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-235 Z | 26 848 19 | MP-235 Y | 11 158 80 |

### Крепление к потолку(потолочный кронштейн)

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-150 S 11 153 42 | MP-150 Z 11 153 43 MP-150 Y | 11 153 44 |

### Потолочный кронштейн

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-904 S | 11 153 46 | MP-904 Z | 11 153 47 | MP-904 Y | 11 153 50 |

### Подвесные перилла

Несколько планок могут крепиться к одной и той же ступени. Прорезные дыры с-с 100 мм.

| L | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-911 A 11 153 26 | MP-911 Z 11 153 27 | MP-911 Y 11 153 29 |
| 500 | MP-912 A 11 153 32 | MP-912 Z 11 153 33 | MP-912 Y 11 153 35 |
| 3 000 | MP-910 A 11 153 38 | MP-910 Z 11 153 39 | MP-910 Y 11 153 37 |

### Потолочные крепления MP-P

Несколько планок могут крепиться к одной и той же ступени. Прорезные дыры с-с 100 мм.

| L 300 | Zinc 60 µm MP-957 Z | E-no 11 157 04 | Z-EDP MP-957 Y | E-no 11 157 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | MP-958 Z | 11 157 06 | MP-958 Y | 11 157 05 |
| 500 | MP-959 Z | 11 157 08 | MP-959 Y | 11 157 07 |
| 700 | MP-960 Z | 11 157 10 | MP-960 Y | 11 157 09 |
| 1 000 | MP-961 Z | 11 157 12 | MP-961 Y | 11 157 00 |

### Подвесной уголок

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-918 Z 11 153 23 | MP-918 Y | 11 153 25 |

### Подвесной крепёж

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-919 Z | 11 153 11 | MP-919 Y | 11 153 13 |

### Универсальная стяжка

Универсальная стяжка для соединения. Длина 3 м.

Zinc 60 µm E-no	Z-EDP	E-no

MP-210 Z	11 157 02	MP-210 Y	11 157 01

### Наклейка-предупреждение о балансе потенциала

Водонепроницаемая наклейка, крепящаяся к лестнице. Наклейка жёлтая, 100х18 мм. Обратите внимание: наклейка на шведском, идёт в количестве 100 штук.

Label	E-no

MP-837 F	11 167 15

### Потолочные крепления 21 мм MP-V

Для поддержки планки в центре MP-167 Z. Чтобы прикрепить к планке, используйте Т-образные болты, см. стр. 44.

| L 250 | Zinc 60 µm MP-964 Z | E-no 11 157 20 | Z-EDP MP-964 Y | E-no 11 157 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | MP-965 Z | 11 157 24 | MP-965 Y | 11 157 27 |
| 500 | MP-966 Z | 11 157 28 | MP-966 Y | 11 157 31 |
| 750 | MP-967 Z | 11 157 32 | MP-967 Y | 11 157 35 |
| 1000 | MP-968 Z | 11 157 36 | MP-968 Y | 11 157 39 |

### Потолочные крепления 41 мм MP-FV

Для поддержки планки в центре MP-167 Z. Чтобы прикрепить к планке, используйте Т-образные болты, см. стр. 44.

| L | Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | MP-071 Z | 11 157 90 | MP-071 Y | 11 157 91 |
| 1000 | MP-072 Z | 11 157 92 | MP-072 Y | 11 157 93 |
| 1500 | MP-073 Z | 11 157 94 | MP-073 Y | 11 157 95 |

### Потолочные крепления 2х21 мм MP-DV

Для поддержки планки в центре MP-167 Z. Чтобы прикрепить к планке, используйте Т-образные болты, см. стр. 44.

| L 500 | Zinc 60 µm MP-970 Z | E-no 11 157 40 | Z-EDP MP-970 Y | E-no 11 157 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | MP-971 Z | 11 157 44 | MP-971 Y | 11 157 47 |
| 1000 | MP-972 Z | 11 157 48 | MP-972 Y | 11 157 51 |
| 1500 | MP-973 Z | 11 157 52 | MP-973 Y | 11 157 55 |
| 2000 | MP-974 Z | 11 157 56 | MP-974 Y | 11 157 59 |
| 3000 | MP-975 Z | 11 157 60 | MP-975 Y | 11 157 63 |

### Потолочные крепления 2х41 мм MP-FDV

Для поддержки планки в центре MP-167 Z. Чтобы прикрепить к планке, используйте Т-образные болты, см. стр. 44.

| L | Zinc 60 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | MP-985 Z | 11 157 64 | MP-985 Y | 11 157 65 |
| 1500 | MP-986 Z | 11 157 68 | MP-986 Y | 11 157 69 |
| 2000 | MP-987 Z | 11 157 72 | MP-987 Y | 11 157 73 |
| 3000 | MP-988 Z | 11 157 76 | MP-988 Y | 11 157 77 |

### Потолочный кронштейн

Совместите потолочный кронштейн с каналом от 21 до 41 мм в длину, предназначенный как потолочные перилла.

Будьте внимательны: используйте мойку MP-244 Z, если канал 41х41 мм закрепляется кронштейном.

### Мойка

Мойка может быть использована вместе с каналом 41х41 мм, когда он крепится к MP-

230. Продаётся в упаковке по 10 единиц.

### Канал MP-V 21x41 мм

Для крепления на канале используются Т-образные винты, см. стр. 44.

| L 3000 | Zinc 20 µm MP-231 S | E-no 11 158 02 | Zinc 60 µm MP-231 Z | E-no 11 158 00 | Z-EDP MP-231 Y | E-no 11 158 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | MP-024 S | 11 158 39 | MP-024 Z | 11 158 40 |  |  |
| 375 | MP-025 S | 11 158 43 | MP-025 Z | 11 158 44 |  |  |
| 500 | MP-026 S | 11 158 47 | MP-026 Z | 11 158 48 |  |  |
| 750 | MP-027 S | 11 158 51 | MP-027 Z | 11 158 52 |  |  |
| 1000 | MP-028 S | 11 158 55 | MP-028 Z | 11 158 56 |  |  |

### Канал MP-FV 41x41 мм

Для крепления на канале используются Т-образные винты, см. стр. 44.

| L | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 | MP-233 S 11 158 05 | MP-233 Z 11 158 04 | MP-233 Y 11 158 06 |
| 750 | MP-037 S 11 158 60 | MP-037 Z 11 158 61 |  |
| 1000 | MP-038 S 11 158 65 | MP-038 Z 11 158 66 |  |

### Канал MP-DV 2x21x41 мм

Для крепления на канале используются Т-образные винты, см. стр. 44.

| L | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- |
| 3000 | MP-237 Z 11 158 08 | MP-237 Y 11 158 09 |

### Канал MP-FDV 2x41x41 мм

Для крепления на канале используются Т-образные винты, см. стр. 44.

### Концевая защита

Жёлтая концевая защита.

| Plastic E-no For use on |
| --- |
| MP-240 P | 11 158 17 | MP-V |
| MP-241 P | 11 158 18 | MP-DV, FV |

### Кронштейн для рифлёной балки, подпотолочный

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-246 Z | 11 158 30 | MP-246 Y | 11 158 31 |

### Кронштейн для рифлёной балки, настенный

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-248 Z 11 158 36 | MP-248 Y | 11 158 37 |

### Кронштейн для рифлёной балки, напольный

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-247 Z | 11 158 33 | MP-247 Y | 11 158 34 |

### Уголок

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-245 Z | 11 158 28 | MP-245 Y | 11 158 29 |

### Бимс с прогибом

Для креплений на двусторонней двутавровой балке со сплошной стенкой.

Толщина выступа 9-15 мм.

| Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-243 Z | 11 158 25 | MP-243 Y | 11 158 26 |

### Поясной лист

Используется с любыми типами лестниц.

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- |
| MP-120 S | 11 153 93 | MP-120 Z | 11 153 95 |

### Изогнутая балка MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Крепления MP-107 обязательны для установки. Внешние углы делаются по просьбе.

| B | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no | AZ 185 E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | MP-122 S 11 154 03 | MP-122 Z 11 154 20 | MP-122 Y 11 154 21 | MP-122 AZ 11 154 04 |
| 300 | MP-123 S 11 154 06 | MP-123 Z 11 154 23 | MP-123 Y 11 154 24 | MP-123 AZ 11 154 07 |
| 400 | MP-124 S 11 154 09 | MP-124 Z 11 154 26 | MP-124 Y 11 154 27 | MP-124 AZ 11 154 10 |
| 500 | MP-125 S 11 154 12 | MP-125 Z 11 154 29 | MP-125 Y 11 154 30 | MP-125 AZ 11 154 13 |
| 600 | MP-126 S 11 154 15 | MP-126 Z 11 154 32 | MP-126 Y 11 154 33 | MP-126 AZ 11 154 16 |

### Изогнутая балка FZ

Дополнительные соединения не нужны. Внешние углы делаются по просьбе.

| B | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- |
| 200 | MP-212 Z 11 154 41 | MP-212 Y 11 154 42 |
| 300 | MP-213 Z 11 154 43 | MP-213 Y 11 154 44 |
| 400 | MP-214 Z 11 154 45 | MP-214 Y 11 154 46 |
| 500 | MP-215 Z 11 154 47 | MP-215 Y 11 154 48 |
| 600 | MP-216 Z 11 154 50 | MP-216 Y 11 154 52 |

### Древообразная балка MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Шесть креплений MP-107 нужны для установки. Будьте внимательны: ширина 400-600 мм требует больше спиц.

| B | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | MP-132 S 11 154 63 | MP-132 Z 11 154 83 | MP-132 Y 11 154 84 |
| 300 | MP-133 S 11 154 66 | MP-133 Z 11 154 86 | MP-133 Y 11 154 87 |
| 400 | MP-134 S 11 154 69 | MP-134 Z 11 154 89 | MP-134 Y 11 154 90 |
| 500 | MP-135 S 11 154 72 | MP-135 Z 11 154 92 | MP-135 Y 11 154 93 |
| 600 | MP-136 S 11 154 75 | MP-136 Z 11 154 95 | MP-136 Y 11 154 96 |

### Древообразная балка FZ

Будьте внимательны: дополнительные соединители не требуются.

| B 200 | Zinc 60 µm MP-218 Z | E-no 11 155 03 | Z-EDP MP-218 Y | E-no 11 155 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-219 Z | 11 155 05 | MP-219 Y | 11 155 04 |
| 400 | MP-220 Z | 11 155 06 | MP-220 Y | 11 155 07 |
| 500 | MP-221 Z | 11 155 08 | MP-221 Y | 11 155 10 |
| 600 | MP-222 Z | 11 155 09 | MP-222 Y | 11 155 11 |

### Поперечная балка MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Восемь креплений MP-107 нужны для установки. Будьте внимательны: ширина 400-600 мм требует больше спиц.

| B | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | MP-142 S 11 155 23 | MP-142 Z 11 155 43 | MP-142 Y 11 155 44 |
| 300 | MP-143 S 11 155 26 | MP-143 Z 11 155 46 | MP-143 Y 11 155 47 |
| 400 | MP-144 S 11 155 29 | MP-144 Z 11 155 49 | MP-144 Y 11 155 50 |
| 500 | MP-145 S 11 155 32 | MP-145 Z 11 155 52 | MP-145 Y 11 155 53 |
| 600 | MP-146 S 11 155 35 | MP-146 Z 11 155 55 | MP-146 Y 11 155 56 |

### Поперечная балка FZ

Будьте внимательны: дополнительные соединители не требуются.

| B 200 | Zinc 60 µm MP-224 Z | E-no 11 155 57 | Z-EDP MP-224 Y | E-no 11 155 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-225 Z | 11 155 59 | MP-225 Y | 11 155 67 |
| 400 | MP-226 Z | 11 155 60 | MP-226 Y | 11 155 61 |
| 500 | MP-227 Z | 11 155 62 | MP-227 Y | 11 155 68 |
| 600 | MP-228 Z | 11 155 63 | MP-228 Y | 11 155 64 |

### Низковольтовый распределитель, неперфорированный

Лоток оснащён специальными отверстиями на концах и посередине для крепления.

| B | L | Zinc 20 µm | E-no | Z-EDP | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3000 | MP-128 S | 11 156 00 | MP-128 Y | 11 156 01 |
| 100 | 3000 | MP-129 S | 11 156 04 | MP-129 Y | 11 156 05 |
| 200 | 3000 | MP-130 S | 11 156 08 | MP-130 Y | 11 156 09 |

### Низковольтовый распределитель, перфорированный

Большие отверстия могут быть оснащены изолирующими шайбами Ø 22мм, служащие для предотвращения повреждения кабеля.

B	L	Zinc 20 µm E-no		AZ 185	      Enr		Z-EDP	E-no

50    3000	MP-138 S  11 156 12	MP-138 AZ  11 156 11 	MP-138 Y11 156 15

100  3000	MP-139 S  11 156 16	MP-139 AZ  11 156 17  	MP-139 Y	11 156 19

200  3000	MP-140 S  11 156 20		                    	MP-140 Y	11 156 23

### Разделитель

Разделитель присоединяется с нахлёстом или конец к концу. Крепится с помощью специальной полоски или шурупов.

| H | L | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 | Eno Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2750 | MP-137 S 11 184 72 | MP-137 AZ | 11 184 74 MP-137 Y 11 184 71 |
| 40 | 2750 | MP-149 S 11 184 78 | MP-149 AZ | 11 184 79 |

### Монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн создан для крепления аварийных переключателей и тому подобного на вертикальной кабельной лестнице. Подходит для всех видов кабельных лестниц. Толщина кронштейна 1,5мм.

### Монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн для коробов, розеток и т.п. кронштейн крепится к MP-S, TS, Z, PZ и AZ. На MP-FZ используются кронштейн с резьбой.

|  | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| Неперф. | MP-110 S 11 155 75 | MP-110 AZ 11 155 69 | MP-110 Y 11 155 78 |
| Перф. | MP-112 S 11 155 79 | MP-112 AZ 11 155 82 | MP-112 Y 11 155 84 |

### Кронштейн для базовой точки

MP-110 SK	MP-110 SL

Keystone	Lexcom

|  | Zinc 20 µm E-no |
| --- | --- |
| Keystone | MP-110 SK | 11 155 93 |
| Lexcom | MP-110 SL | 11 155 94 |

### Предварительно установленная соединительная коробка

Соединительная коробка IP55 изготавливается из термопластика. С 10 выходами. Без базовых точек. Без терминальных блоков.

Zinc 20 µm E-no

MP-112 SD  11 155 90

### Предварительно установленный штепсельный разъём IP21

Штепсельный разъём IP21 с двумя розетками из белого термопластика, прикреплённый к базовой пластине двумя токонепроводящими зажимами.

Zinc 20 µm E-no

MP-112 SF  11 155 91

### Предварительно установленный штепсельный разъём IP44

Штепсельный разъём IP44 с двумя розетками из белого термопластика, прикреплённый к базовой пластине двумя токонепроводящими зажимами.

Zinc 20 µm E-no

MP-112 SG  11 155 92

### Монтажный кронштейн, угловой

Кронштейн крепится с помощью установочных винтов, см. стр. 45.

|  | Zinc 20 µm E-no |
| --- | --- |
| Неперф. | MP-298 S | 26 847 35 |
| Перф. | MP-299 S | 26 847 39 |

### Встроенная плитка

MP-111 S разработана для лестниц типа MP-FZ.

MP-111

MP-109

| Zinc 20 µm E-no | Z-EDP E-no |
| --- | --- |
| MP-111 S | 11 155 71 | MP-111 Y | 11 155 72 |
| MP-109 S | 11 155 73 | MP-109 Y | 11 155 74 |

### Внешняя подъёмная стойка

Стойка используется для нисходящего проведения электричества, воды, воздуха и т.д. для машин и того подобного.

| B | Zinc 20 µm E-no |
| --- | --- |
| 50 | MP-492 S | 11 185 59 |
| 75 | MP-412 S | 11 185 61 |
| 100 | MP-422 S | 11 185 63 |

### Концевая защита для MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Концевая защита, созданная для MP-S, TS, Z, PZ и AZ.

Plastic	E-no

MP-169 P	11 152 92

### Ролики для кабельных лотков

Подходит для всех кабельных лотков.

В одной коробке для транспортировки помещаются 5 штук.

### Шуруп и гайка с пружиной

Держатель шурупов с винтом M8/M10 разработаны для крепления к потолочным подвескам и каналам.

| G | H |  | Zinc 60 µm E-nr | Acid-proof E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP-V, DV | M8x20 | 21 | MP-976 Z 11 157 14 |  |
| MP-FV, FDV | M8x20 | 41 | MP-977 Z 11 157 15 |  |
| MP-V, DV | M10x20 | 21 | MP-978 Z 11 157 16 | MP-978 R 11 157 19 |
| MP-V, DV | M10x25 | 21 | MP-078 Z 11 157 17 |  |
| MP-FV, FDV | M10x25 | 41 | MP-979 Z 11 157 18 |  |

Измерение Н – высота потолочной подвески или канала.

### Т-образный винт

Для потолочных подвесок и каналов с высотой H=21 мм  и H=41 мм.

T

| T | Zinc 10 µm E-no |
| --- | --- |
| M8x25 | MP-983 E | 11 158 20 |
| M10x35 | MP-984 E | 11 158 22 |

### Крепёжный болт

MP-937 продаётся в количестве 50 штук в упаковке.

MP-293 продаётся в количестве 25 штук в упаковке.

MP-937	MP-293

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-937 E | 11 157 11 | MP-937 Z | 11 156 80 | MP-293 R | 11 156 81 |

### Кровельный болт и гайка M8x40/60

Для фиксации зажимов MP-V, FV, DV или FDV потолочных подвесок с использованием болта.

| Packs of | Zinc 60 µm E-no |  |
| --- | --- | --- |
| 10 st | MP-945 Z | 11 157 84 | MP-V, DV |
| 10 st | MP-946 Z | 11 157 86 | MP-FDV, FV |

### Крепёжный болт для MP-FZ

MP-947Z продаётся в количестве 50 штук в упаковке.

MP-947R продаётся в количестве 25 штук в упаковке.

M10 x 20	MP-947 R

MP-947 Z

| Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- |
| MP-947 Z | 11 155 85 | MP-947 R | 11 155 86 |

### Зажим

| B | Zinc 20 µm E-no | Length Thickn. |
| --- | --- | --- |
| 200 | MP-440 S 11 171 79 | 3 m 0,6 |
| 300 | MP-450 S 11 171 97 | 2 m 0,6 |
| 400 | MP-460 S 11 172 00 | 2 m 1,0 |
| 500 | MP-470 S 11 172 03 | 2 m 1,0 |
| 600 | MP-480 S 11 171 95 | 2 m 1,0 |

### Покрывающий зажим

Будьте внимательны: MP-401 R предназначен для лестниц MP-FZ. MP-402 R - для всех остальных лестниц.

| Steinless st | E-no | Pack of |
| --- | --- | --- |
| MP-401 R | 11 171 50 | 10 |
| MP-402 R | 11 171 51 | 10 |

### MP кабельные коробы

MP осветительные каналы

У нас самый богатый выбор на рынке, 9 разных длин с интервалами 50-600 мм. Чтобы сократить количество аксессуаров, мы объединили скобу и спайку, чтобы они могли служить для подпотолочных и настенных креплений.

Длина коробов может различаться и зависит от необходимой длины подвеса. Например, коробы шириной 50-200 мм составляют 3 метра в длину, а длина 300-600 мм коробов в ширину составляет 2 метра.

Коробы с покрытием имеют стандартные необработанные концы. Баланс потенциала достигается соединением. Прочие цвета и фактуры делаются по заказу.

Новый потолочный кронштейн и резьбовая шпилька представлены на странице 55.

База

МР кабельные лотки и МР осветительные каналы полностью интегрированы друг с другом, что означает, все аксессуары универсальны. Каналы делаются с помощью пре-гальванизированного покрытия (слой цинка 20 µm), чей стандарт может быть отнесён к С2, самому устойчивому к коррозии. Для более подробной информации смотрите страницу 4. Информация по всем типам лотков и их ширина показаны на странице 50-51.

Покрытие

Стандартный цвет - NCS 0502-Y, глянец 50. Прочие подробности насчёт цвета и блеска предоставляются по требованию. Определяйте цвет по нумеровке NCS. Покрытые лотки предоставляются с непокрытыми изнутри углами, которые помогают прикреплять лотки без дополнительных материалов. Будьте внимательны: если углы покрыты, то место соединения должно быть выполнено с помощью закрепителя кабелей, проведённым между непокрытыми поверхностями.

Баланс потенциалов

В результате исследований в Borås были выявлены характеристики, отвечающие нормам SS-EN 60335-1. Все кабели МР отвечают стандартам без специальных условий, таких как винты и зажимы-скрепления. Величина сопротивления составляет, примерно, 1 mна кабели, достигающие в ширину 50 мм, до 0,5 m на 600мм кабели.

Погрузка

Диаграмма иллюстрирует внутренние ячейки f2, то есть, все ячейки, кроме внешних. Чтобы получить ту же гибкость во внешних ячейках f1, дистанция стоек составляет 80% от дистанции внутренних ячеек.

Диаграмма показывает кривизну при изгибе в мм для стоек и подвесок в месте соединения длиной L=2m и L=3m.

Конечная нагрузка на растяжение ≥1,7 раз от погрузки.

погрузка креплений должна быть рассчитана, чтобы получить полную информацию о балансе потенциала.

### МР кабельные лотки и осветительные каналы

### Рядом со стрелками указаны страницы с товаром

Винт для установки, см. стр.  76

### Спаиваемые кабельные лотки

Покрытые кабельные лотки производятся с непокрытыми внутри концами для их крепления. Другие цвета и длины делаются на заказ. См. стр. 48 для информации о креплении и погрузки.

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no | Length Thickn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | MP-390 S 11 170 13 | MP-390 V 11 170 14 | 3 m 1,0 |
| 75 | MP-310 S 11 170 07 | MP-310 V 11 170 08 | 3 m 1,0 |
| 100 | MP-320 S 11 170 18 | MP-320 V 11 170 19 | 3 m 1,0 |
| 150 | MP-330 S 11 170 20 | MP-330 V 11 170 21 | 3 m 1,0 |
| 200 | MP-340 S 11 170 24 | MP-340 V 11 170 25 | 3 m 1,0 |
| 300 | MP-350 S 11 170 30 | MP-350 V 11 170 31 | 2 m 1,0 |
| 400 | MP-360 S 11 170 34 | MP-360 V 11 170 35 | 2 m 1,25 |
| 500 | MP-370 S 11 170 38 | MP-370 V 11 170 39 | 2 m 1,25 |
| 600 | MP-380 S 11 170 40 | MP-380 V 11 170 41 | 2 m 1,5 |

### Осветительный канал

Покрытые каналы производятся с непокрытыми внутри концами для их крепления. Другие цвета и длины делаются на заказ. См. стр. 48 для информации о креплении и погрузки.

B      Zinc 20 µm E-no	White	E-no            AZ 25 µm  E-no	Length Thickn.

| 50 | MP-391 S | 11 170 55 | MP-391 V | 11 170 56 |  | 3 m | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | MP-311 S | 11 170 61 | MP-311 V | 11 170 62 | MP-311 AZ | 3 m | 1,0 |
| 100 | MP-321 S | 11 170 65 | MP-321 V | 11 170 66 |  | 3 m | 1,0 |
| 150 | MP-331 S | 11 170 71 | MP-331 V | 11 170 72 |  | 3 m | 1,0 |
| 200 | MP-341 S | 11 170 77 | MP-341 V | 11 170 78 |  | 3 m | 1,0 |

### Перфорированные кабельные лотки

Покрытые кабельные лотки производятся с непокрытыми внутри концами для их крепления. Другие цвета и длины делаются на заказ. См. стр. 42 для информации о креплении и погрузки.

### Закрывающая панель

Крышка плотно прилегает к внешним стенкам короба без лишних деталей. См. стр. 39 для большей информации о покрывающих зажимах.

B Zinc 20 µm E-no	White	E-no	AZ	E-no	L	Thickn.

50 MP-490 S  11 171 59  MP-490 V  11 171 60  MP-490 AZ	3 m	0,6

75 MP-410 S  11 171 61  MP-410 V  11 171 62  MP-410 AZ	3 m	0,6

100 MP-420 S  11 171 69  MP-420 V  11 171 70  MP-420 AZ	3 m	0,6

150 MP-430 S  11 171 75  MP-430 V  11 171 76  MP-430 AZ	3 m	0,6

200 MP-440 S  11 171 79  MP-440 V  11 171 80  MP-440 AZ	3 m	0,6

300 MP-450 S  11 171 97  MP-450 V  11 171 98  MP-450 AZ	2 m	0,6

400 MP-460 S  11 172 00  MP-460 V  11 172 01  MP-460 AZ	2 m	1,0

500 MP-470 S  11 172 03  MP-470 V  11 172 04  MP-470 AZ	2 m	1,0

600 MP-480 S  11 171 95  MP-480 V  11 171 96  MP-480 AZ	2 m	1,0

### Соединительная муфта

В муфту встроен кронштейн. Муфта 100-600 мм может быть закреплена с помощью зажимов МР-906, подробнее см. стр. 44. 50-75 мм муфта имеет встроенный фрикционный зажим. Максимальная погрузка муфты в места присоединения = 150 кг для хорошо распределённой погрузки. Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

| B | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-396 S 11 176 10 |  |
| 75 | MP-314 S 11 175 97 | MP-314 AZ |
| 100 | MP-324 S 11 176 01 |  |
| 150 | MP-334 S 11 176 03 |  |
| 200 | MP-344 S 11 176 07 |  |
| 300 | MP-354 S 11 176 13 |  |
| 400 | MP-364 S 11 176 15 |  |
| 500 | MP-374 S 11 176 19 |  |
| 600 | MP-384 S 11 176 21 |  |

### Опорный кронштейн

Будьте внимательны: кронштейн 50-75 мм вдвигается с конца лотка и используется только для центральной поддержки ступени. Максимальная погрузка муфты в места присоединения = 150 кг для хорошо распределённой погрузки. Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

| B | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-596 S 11 174 51 |  |
| 75 | MP-516 S 11 174 53 | MP-516 AZ |
| 100 | MP-526 S 11 174 55 |  |
| 150 | MP-536 S 11 174 59 |  |
| 200 | MP-546 S 11 174 63 |  |
| 300 | MP-556 S 11 174 67 |  |
| 400 | MP-566 S 11 174 71 |  |
| 500 | MP-576 S 11 174 75 |  |
| 600 | MP-586 S 11 174 79 |  |

### Опорный кронштейн 75 мм

Для информации о гайке см. стр. 87.

75

30

Zinc 25 µm	E-no

MP-517 S	11 173 98

### Соединение/поддержка

Используются для поддержки и соединения горячо-гальванизированных осветительных каналов.

### Клеммное скрепление

Клеммное скрепление используются для крепления соединителей к лоткам длиной 100-600 мм. МР-906 S предоставляются в комплекте из 4 штук(нужны для одного соединителя). МР-906 S2 предоставляются в комплекте из 100 штук(для 25-ти соединителей).

| Zinc 20 µm E-no | White | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-906 S 11 176 40 MP-906 S2 11 176 39 |  |  |

### Боковой канал

Оснащён MP-855 E (E50 021 58) винтами и гайками, продаются в наборах из 20 штук, см. стр. 119.

### Угловые кронштейны

| Zinc 60 µm E-no | White | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-900 Z 11 153 85 | MP-900 V | 11 153 86 |
| MP-901 Z 11 153 81 | MP-901 V | 11 153 82 |

### Кронштейн для резьбовой шпильки М10

Максимальная погрузка =125 кг. Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

| Zinc 10 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-925 E | 11 175 01 | MP-925 V | 11 175 02 |

### Потолочный кронштейн, труба

В качестве отвёртки используйте шестигранный ключ 3 мм. Максимальная погрузка = 75кг, предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-920 S | 11 175 51 | MP-920 V | 11 175 52 |

### Потолочный кронштейн М8/М10

Потолочный кронштейн предназначен для крепления резьбового стержня М8 или М10 к бетону. Просверлите дыру Ø6x65 мм в потолке, закрутите потолочный кронштейн в дыру. В цельном неповреждённом бетоне К25, для изъятия, для тройной безопасности, нужно приложить силу в 400 кг.

|  | Cable trays |
| --- | --- |
| B | Packs of | Zinc 5 µm | E-no |  |
| 7,5x55 | 100 | MP-923 E | 11 175 53 |  |
| 7,5x55 | 10 | MP-923 E10 | 15 094 45 |  |

### Резьбовой стержень М10

Для достижения большей гибкости +-25 мм с помощью кронштейна для стержня, подрежьте ступени, как указано ниже:

50-75 мм: на 90мм короче размера предпочтительной длины сооружения.

100-600 мм: на 50 мм короче размера предпочтительной длины сооружения.

### Гайка для резьбового стержня

Используется вместе с гальванизированным резьбовым стержнем шириной в 50-75 мм. Для стержней шириной 100-600 мм, используйте гайки напрямую в кронштейнах.

Максимальная грузоподъёмность =125 кг, предельная грузоподъёмность ≥1,7 раз от максимальной грузоподъёмности.

| Zinc 10 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-929 E 11 173 97 |  |

### Соединитель для резьбового стержня

Соединитель закрепляется с помощью 3 мм винта с головкой под торцевой ключ.

| Zinc 10 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-926 E | 11 175 21 | MP-926 V | 11 175 22 |

### Потолочная подвеска МР-Р

Если нужна более сильная подвеска, то используйте потолочную подвеску MP-V, см. стр. 64.

| L 300 | Zinc 60 µm MP-957 Z | E-no 11 157 04 | White E-no MP-957 V |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | MP-958 Z | 11 157 06 | MP-958 V |
| 500 | MP-959 Z | 11 157 08 | MP-959 V |
| 700 | MP-960 Z | 11 157 10 | MP-960 V |
| 1 000 | MP-961 Z | 11 157 12 | MP-961 V |

### Потолочные кронштейны

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-904 S | 11 153 46 | MP-904 V | 11 153 48 |

### Подвесная рейка

На длине 100 мм друг от друга располагаются прорези.

| L | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 300 | MP-911 A 11 153 26 | MP-911 V 11 153 28 |
| 500 | MP-912 A 11 153 32 | MP-912 V 11 153 34 |
| 3000 | MP-910 A 11 153 38 | MP-910 V 11 153 40 |

### Подвесной шпиндель

Для поддержки в центре креплений и кронштейнов.

50 - 75 mm

### Подвесной соединитель

Для крепления подвесных реек.

| Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-919 Z | 11 153 11 | MP-919 V | 11 153 12 |

### Подвесной уголок

|  | Cable trays |
| --- | --- |
| Zinc 60 µm E-no | White E-no |  |
| MP-918 Z 11 153 23 | MP-918 V 11 153 24 |  |

### Винт для баланса потенциала

Проводник соединён напрямую с винтом для баланса потенциала без проводов-терминалов. Продаётся в количестве 10 штук.

| L | Zinc 10 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- | --- |
| M8x16 | MP-839 E 11 157 88 | MP-839 R 11 157 89 |

### Рым-болт

Рым-болт не может использоваться как самостоятельное крепление для лотков шириной больше 150 мм.

Пример погрузки кабеля,

где не может быть использовано

нормальная поддержка подвеской.

### Проволока

В качестве фиксатора для проволоки предлагаем использовать «кусочек сахара».

Проволока Ø 2мм.

Длина 100м.

| Zinc 10 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-770 E 11 185 00 |  |

### Подвесной фиксатор проволоки

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-710 S 11 185 02 |  |

### Подвесная проволока

| L | Zinc 20 µm | E-no | White | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-712 S | 11 185 24 |  |  |
| 500 | MP-713 S | 11 185 26 |  |  |
| 1000 | MP-714 S | 11 185 28 |  |  |
| 2000 | MP-715 S | 11 185 30 |  |  |

### Eyesleeve M8x50

Для крепления проволоки к потолку из цемента или железа. Продаются в наборах из 10 штук.

### Подвеска с проволокой 2 мм

Проволока на замочке, 2 мм.

Максимальная погрузка 100 кг, предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной.

| L | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 1000 | MP-701 E 11 185 31 |  |
| 2000 | MP-702 E 11 185 32 |  |
| 3000 | MP-703 E 11 185 33 |  |
| 5000 | MP-705 E 11 185 34 |  |

### Настенная консоль

Используется вместе с кронштейнами и винтом типа MP-941 E, см. ниже.

Диаграмма показывает гибкость в градусах для равномерно распределённого веса в кг.

| B H H1 | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 100-200 | 155 | 120 | MP-942 S | 11 172 05 | MP-942 V | 11 172 06 |
| 300-600 | 180 | 144 | MP-943 S | 11 172 09 | MP-943 V | 11 172 10 |

Ø 11 x 22

MP-943

Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной нагрузки.

### Винт М8х16

Винт включает зубчатую соединительную пластину для крепления консоли к кронштейну.

| Zinc 10 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-941 E 11 157 13 |  |

### Опорная пластина

Опорная пластина используется, чтобы распределить нагрузку на стены с помощью пористого материала. Толщина пластины 5 мм.

| Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-962 Z | 11 172 80 | MP-962 V | 11 172 81 |

### Консольный рукав

MP-528, 538

MP-900

| B H Maxload | Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 100 125 40 kg | MP-528 Z 11 172 57 | MP-528 V 11 172 58 |
| 150 125 50 kg | MP-538 Z 11 172 61 | MP-538 V 11 172 62 |
|  | MP-900 Z 11 153 85 | MP-900 V 11 153 86 |

### Лёгкая версия консольного рукава

Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

MP-753 - 755

MP-175 - 176

| B H Maxload | Zinc E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 240 80 150 kg | MP-753 S 11 165 52 | MP-753 V 11 165 53 |
| 340 90 150 kg | MP-754 S 11 165 61 | MP-754 V 11 165 62 |
| 440 100 150 kg | MP-755 S 11 165 70 | MP-755 V 11 165 71 |
| 550 115 370 kg | MP-175 Z2 11 151 85 | MP-175 V2 11 151 86 |
| 650 125 370 kg | MP-176 Z2 11 151 88 | MP-176 V2 11 151 89 |

### Потолочная подвеска MP-V

Для крепления используются гайка, болт или Т-образный болт. Другие подвески представлены на стр. 28-29.

| L 250 | Zinc 60 µm MP-964 Z | E-no 11 157 20 | White MP-964 V | E-no 11 157 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | MP-965 Z | 11 157 24 | MP-965 V | 11 157 25 |
| 500 | MP-966 Z | 11 157 28 | MP-966 V | 11 157 29 |
| 750 | MP-967 Z | 11 157 32 | MP-967 V | 11 157 33 |
| 1000 | MP-968 Z | 11 157 36 | MP-968 V | 11 157 37 |

### Гайка и болт с пружиной М10х20

Гайка и болт (Н=21) оснащены пружиной, чтобы предотвратить их смещение.

| Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-978 Z 11 157 16 |  |

### Т-винт

Для крепления к потолочным подвескам/каналам с длиной Н=21 мм и Н=41 мм.

|  | Cable trays |
| --- | --- |
| T | Zinc 10 µm | E-no |  |
| M8x25 | MP-983 E | 11 158 20 |  |
| M10x35 | MP-984 E | 11 158 22 |  |

### Потолочный кронштейн

Потолочный кронштейн оснащён каналом. Выбирайте из представленных длин или подрежьте сами, см. ниже.

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-230 S | 11 157 97 | MP-230 V | 11 157 96 |

### Канал MP-V

| L | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 3000 | MP-231 S 11 158 02 | MP-231 V 11 158 01 |
| 250 | MP-024 S 11 158 39 | MP-024 V 11 158 38 |
| 375 | MP-025 S 11 158 43 | MP-025 V 11 158 42 |
| 500 | MP-026 S 11 158 47 | MP-026 V 11 158 46 |
| 750 | MP-027 S 11 158 51 | MP-027 V 11 158 50 |
| 1000 | MP-028 S 11 158 55 | MP-028 V 11 158 54 |

### Регулируемая дуга

Для всех видов лотков.

90-180▫

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-493 S 11 193 00 | MP-493 V 11 193 01 |
| 100 | MP-423 S 11 193 04 | MP-423 V 11 193 05 |
| 150 | MP-433 S 11 193 08 | MP-433 V 11 193 09 |
| 200 | MP-443 S 11 193 12 | MP-443 V 11 193 13 |
| 300 | MP-453 S 11 193 16 | MP-453 V 11 193 17 |
| 400 | MP-463 S 11 193 20 | MP-463 V 11 193 21 |
| 500 | MP-473 S 11 193 24 | MP-473 V 11 193 25 |
| 600 | MP-483 S 11 193 28 | MP-483 V 11 193 29 |

### Плоский угольник

Угольник используется как внешний соединитель, который прячет непокрытые концы подрезанных лотков. Угольники могут быть оснащены встроенными кронштейнами для подвески по Вашей просьбе.

Различные угольники производятся по заказу(пожалуйста, уточняйте измерения).

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-497 S 11 192 00 | MP-497 V 11 192 01 |
| 75 | MP-417 S 11 179 45 | MP-417 V 11 179 46 |
| 100 | MP-427 S 11 192 04 | MP-427 V 11 192 05 |
| 150 | MP-437 S 11 192 08 | MP-437 V 11 192 09 |
| 200 | MP-447 S 11 192 12 | MP-447 V 11 192 13 |
| 300 | MP-457 S 11 192 16 | MP-457 V 11 192 17 |
| 400 | MP-467 S 11 192 20 | MP-467 V 11 192 21 |
| 500 | MP-477 S 11 192 24 | MP-477 V 11 192 25 |
| 600 | MP-487 S 11 192 26 | MP-487 V 11 192 27 |

### Тройник

Угольник используется как внешний соединитель, который прячет непокрытые концы подрезанных лотков. Тройники могут быть оснащены встроенными кронштейнами для подвески по Вашей просьбе.

Различные тройники производятся по заказу(пожалуйста, уточняйте измерения).

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-498 S 11 192 28 | MP-498 V 11 192 29 |
| 75 | MP-418 S 11 179 05 | MP-418 V 11 179 06 |
| 100 | MP-428 S 11 192 32 | MP-428 V 11 192 33 |
| 150 | MP-438 S 11 192 36 | MP-438 V 11 192 37 |
| 200 | MP-448 S 11 192 40 | MP-448 V 11 192 41 |
| 300 | MP-458 S 11 192 44 | MP-458 V 11 192 45 |
| 400 | MP-468 S 11 192 48 | MP-468 V 11 192 49 |
| 500 | MP-478 S 11 192 52 | MP-478 V 11 192 53 |
| 600 | MP-488 S 11 192 54 | MP-488 V 11 192 55 |

### Крестовина

Крестовина используется как внешний соединитель, который прячет непокрытые концы подрезанных лотков. Крестовины могут быть оснащены встроенными кронштейнами для подвески по Вашей просьбе.

Различные крестовины производятся по заказу(пожалуйста, уточняйте измерения).

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-499 S 11 192 56 | MP-499 V 11 192 57 |
| 75 | MP-419 S 11 180 05 | MP-419 V 11 180 06 |
| 100 | MP-429 S 11 192 60 | MP-429 V 11 192 61 |
| 150 | MP-439 S 11 192 64 | MP-439 V 11 192 65 |
| 200 | MP-449 S 11 192 68 | MP-449 V 11 192 69 |
| 300 | MP-459 S 11 192 72 | MP-459 V 11 192 73 |
| 400 | MP-469 S 11 192 76 | MP-469 V 11 192 77 |
| 500 | MP-479 S 11 192 80 | MP-479 V 11 192 81 |
| 600 | MP-489 S 11 192 84 | MP-489 V 11 192 85 |

### Разделитель

Предназначен для того, чтобы делить лотки на каналы, соединяющиеся с помощью креплений. Лучше использовать два крепления для разделителя, расположенного свободно между соединениями. Для неразрывного разделителя используйте одно крепление на каждые 1,5 м. Соединения для разделителей создают неразрывный канал через кронштейны и связки лотка.

H	L	Zinc 20 µm E-no	White	     Eno

| 25 | 1750 | MP-127 S | 11 184 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2750 | MP-137 S | 11 184 72 | MP-137 V | 11 184 75 |
| 40 | 1750 | MP-148 S | 11 184 77 |  |  |
| 40 | 2750 | MP-149 S | 11 184 78 |  |  |

### Поддержка для разделителя или крепления

Предназначен для соединения кабелей и/или крепления разделителей. Поддержка плотно прилегает к лотку. Ширина канала представлена в 25 вариантах.

50-70 мм

100-600 мм

| L 50 | Zinc 20 µm MP-696 S | E-no 11 185 08 | Zinc 20 µm | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | MP-616 S | 11 185 09 |  |  |
| 100 |  |  | MP-627 S | 11 185 40 |
| 150 |  |  | MP-637 S | 11 185 42 |
| 200 |  |  | MP-647 S | 11 185 44 |
| 300 |  |  | MP-657 S | 11 185 46 |
| 400 |  |  | MP-667 S | 11 185 48 |
| 500 |  |  | MP-677 S | 11 185 50 |
| 600 |  |  | MP-687 S | 11 185 52 |

### Соединитель для разделительных пластин

Позволяет непрерывно скреплять каналы в местах соединений и развилок.

Plastic	E-no	White	E-no

MP-137 P	11 184 73

### Покрывающие зажимы

Покрывающие зажимы для кабельных лотков и осветительных каналов.

Для заклеенных кабельных лотков и осветительных каналов, просверлите Ø7 в центре лонжерона.

| Steinless st | E-no | Packs of |
| --- | --- | --- |
| MP-401 R | 11 171 50 | 10 |

### Универсальный ремешок

Может быть подрезан на нужную длину.

| Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-210 Z 11 157 02 |  |

### Крепёжный кронштейн

Для крепления розеток, выводов данных типа Keystone или Lexcom.

МР-953

180

175	Ø 4,8

| Zinc 20 µm E-no | White E-no | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-952 S 11 183 80 | MP-952 V 11 183 81 | MP-952 SK 11 183 92 | MP-952 VK 11 183 93 |
| MP-953 S 11 183 83 | MP-953 V 11 183 84 | MP-952 SL 11 183 94 | MP-952 VL 11 183 95 |

MP-952 SK, VK MP-952 SL, VLK

MP-952 S, V

### Крепёжный кронштейн с соединительной коробкой/штепсельным разъёмом

Крепёжный кронштейн E11 184 09 - 10 с предварительно установленной соединительной коробкой с 8 выходами, выполненной из белого термопластика. Оснащён терминальным блоком.

Крепёжный кронштейн E11 184 13 - 14 с предварительно установленной розеткой с 2 выходами, выполненной из белого термопластика, при соединении не требует винтов, безопасный для детей. Оснащён 2 нейтральными мостовыми соединителями.

180

175	SF,VF

180

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-953 SD | 11 183 86 | MP-953 VD | 11 183 87 |
| MP-953 SF | 11 183 89 | MP-953 VF | 11 183 90 |

175	SD, VD

### Концевой кронштейн

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-594 S 11 178 81 | MP-594 V 11 178 82 |
| 75 | MP-514 S 11 179 00 | MP-514 V 11 179 03 |
| 100 | MP-524 S 11 178 85 | MP-524 V 11 178 86 |
| 150 | MP-534 S 11 178 87 | MP-534 V 11 178 88 |
| 200 | MP-544 S 11 178 89 | MP-544 V 11 178 90 |
| 300 | MP-554 S 11 178 91 | MP-554 V 11 178 92 |
| 400 | MP-564 S 11 178 94 | MP-564 V 11 178 95 |
| 500 | MP-574 S 11 178 98 | MP-574 V 11 178 99 |
| 600 | MP-584 S 11 179 07 | MP-584 V 11 179 08 |

### Концевой крюк/концевое покрытие

Концевой крюк имеет два зажима, предотвращающих канал от открепления и скольжения, используйте плоскогубцы, чтобы закрепить зажимы.

Концевой крюк          Концевое покрытие

| B | End hook Zinc 20 µm | E-no | End cover White | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | MP-599 S | 11 178 65 | MP-592 V | 11 179 10 |
| 75 | MP-519 S | 11 178 68 | MP-512 V | 11 179 12 |
| 100 | MP-529 S | 11 178 71 | MP-522 V | 11 179 14 |
| 150 | MP-539 S | 11 178 76 | MP-532 V | 11 179 16 |
| 200 | MP-549 S | 11 178 77 | MP-542 V | 11 179 18 |
| 300 | MP-559 S | 11 178 78 | MP-552 V | 11 179 20 |
| 400 | MP-569 S | 11 178 79 | MP-562 V | 11 179 22 |
| 500 | MP-579 S | 11 178 80 | MP-572 V | 11 179 24 |
| 600 | MP-589 S | 11 178 93 | MP-582 V | 11 179 26 |

### Угловой соединитель

Крепится как соединитель. Используйте для создания вертикальных конструкций.

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 | MP-398 S 11 177 70 | MP-398 V 11 177 71 |
| 75 | MP-318 S 11 177 72 | MP-318 V 11 177 73 |
| 100 | MP-328 S 11 177 74 | MP-328 V 11 177 75 |
| 150 | MP-338 S 11 177 78 | MP-338 V 11 177 79 |
| 200 | MP-348 S 11 177 82 | MP-348 V 11 177 83 |
| 300 | MP-358 S 11 177 86 | MP-358 V 11 177 87 |
| 400 | MP-368 S 11 177 90 | MP-368 V 11 177 91 |
| 500 | MP-378 S 11 177 94 | MP-378 V 11 177 95 |
| 600 | MP-388 S 11 177 98 | MP-388 V 11 177 99 |

### Держатель подвесного потолка

Профиль подвесного потолка крепится на край лотка, на его установочном конце может держаться подвесной потолок на ваш выбор. Длина профиля 3 м.

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-625 S | 11 190 24 | MP-625 V | 11 190 25 |

### Подъём ступени лестницы

Будьте внимательны: для лотка шириной 150 мм используются два подъёма по 75 мм. Для 200 мм используются два подъёма по 100 мм.

| B | Zinc 20 µm | E-no | White | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | MP-492 S | 11 185 59 | MP-492 V | 11 185 60 |
| 75 | MP-412 S | 11 185 61 | MP-412 V | 11 185 62 |
| 100 | MP-422 S | 11 185 63 | MP-422 V | 11 185 64 |

### Переходный участок

Изготавливаются на заказ, заказывайте по таблице.

| Форма | Внутреннее измерение | Внешнее измерение | Качества поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
| V | a | b | S/V |
| R | a | b | S/V |
| H | a | b | S/V |

Например, V 300-100 S – переход слева от 300 до 100 мм, гальванизированный.

Н 600-200 V – переход справа от 600 до 200 мм, белый.

b	b	b

| a | a | a |
| --- | --- | --- |
| Left (V) | (R) | Right (H) |

### Монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн окружает весь короб. Осветительные монтажи с креплениями легко снимать. Кронштейн изготавливается по заказу для коробов шириной 300-600 мм.

| B | Zinc 20 µm E-no | White E-no | AZ 185 E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | MP-692 S 11 184 33 | MP-692 V 11 184 34 |  |
| 75 | MP-612 S 11 184 37 | MP-612 V 11 184 38 | MP-612 AZ |
| 100 | MP-622 S 11 184 39 | MP-622 V 11 184 40 |  |
| 150 | MP-632 S 11 184 43 | MP-632 V 11 184 44 |  |
| 200 | MP-642 S 11 184 47 | MP-642 V 11 184 48 |  |

### Монтажный кронштейн

Угловой монтажный кронштейн плотно крепится винтом к осветительному каналу.

Совет: сначала приложите кронштейн к каналу, отрегулируйте дыру в системе дыр с-с 25 мм, потом закрутите винт М8х16, который прилагается к кронштейну.

Zinc 20 µm E-no	White	E-no

MP-935 S	11 184 21

### Потолочный кронштейн

Его толщина 4 мм.

| B H | Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 96 | MP-593 Z 11 173 09 | MP-593 V 11 173 10 |
| 75 96 | MP-513 Z 11 173 11 | MP-513 V 11 173 12 |
| 100 120 | MP-523 Z 11 173 17 | MP-523 V 11 173 18 |

### Оформленное соединение

Используется, чтобы спрятать места соединения. Устраняют проблемы с дизайнерским решением, гармонично вписываются в интерьер.

| B | Zinc E-no | White E-no |
| --- | --- | --- |
| 50 |  | MP-395 V 11 176 82 |
| 100 |  | MP-325 V 11 176 84 |
| 150 |  | MP-335 V 11 176 86 |
| 200 |  | MP-345 V 11 176 88 |
| 300 |  | MP-355 V 11 176 90 |
| 400 |  | MP-365 V 11 176 92 |
| 500 |  | MP-375 V 11 176 94 |
| 600 |  | MP-385 V 11 176 96 |

### Установочный винт М8х16

Установочный винт идёт без аксессуаров в упаковке из 50 штук.

| Zinc 20 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-937 E 11 157 11 |  |

### Ярлык

Водостойкий ярлык, прикрепляющийся к лотку. Ярлык жёлтый, 100х18 мм. Будьте внимательны: надписи на шведском. 100 штук в упаковке.

Label	E-no

MP-837 F	11 167 15

### Краска номер RAL 9010

Баллон 400 мл.

Краска номер RAL 9010 или NCS 0502-Y

Высыхает за 30 минут.

Покрытие 2,5 м ².

| Paint | White E-no |
| --- | --- |
| Spray can | 400 ml | MP-948 V | 11 195 00 |
| Touch-up paint | 25 ml | MP-951 V | 16 934 42 |

### МР Сетчатые коробы

МР Сетчатые коробы – новая подсистема, разработанная как часть МР-системы поддержки кабелей. Наша цель – создать систему, которая совместима с аксессуарами от других подсистем. В результате получается общая система ступеней, идентичных разделителей и винтов, лотков для систем передачи данных, которые похожи во всех подсистемах. Поэтому легко совмещать сетчатые коробы с любыми другими системами кабельной поддержки МР.

Возможна установка сетчатых коробов всего с несколькими компонентами, сетчатые коробы – отличное дополнение к кабельным лестницам МР. Используйте кабельные лестницы МР для основных установок и разделяйте или дополняйте их сетчатыми коробами.

Сетчатые коробы и аксессуары могут быть представлены в цвете, который выираете Вы.

Сетчатый короб

Стрелки указывают на товар

и его номер страницы

### Сетчатый короб

Диаграмма показывает гибкость на дистанции консоли L=1.5 m и L=2 m.

Предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной погрузки.

Концы поперечных проволок скошены. Сетчатый короб и аксессуары покрыты цветом по Вашему выбору.

Гибкость в мм на дистанцию 1,5 м.

Гибкость в мм на дистанцию 2 м.

B	Zinc 10 µm  E-no	Zinc 60 µm  E-no	Acid-proof E-no	White	E-no	Ø

| 55 | MP-719 E | 11 163 91 | MP-719 Z | 11 163 94 | MP-719 R | 11 163 97 | MP-719 V | 11 163 93 | 4 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | MP-720 E | 11 164 00 | MP-720 Z | 11 164 03 | MP-720 R | 11 164 06 | MP-720 V | 11 164 02 | 4 mm |
| 120 | MP-722 E | 11 164 09 | MP-722 Z | 11 164 12 | MP-722 R | 11 164 15 | MP-722 V | 11 164 11 | 5 mm |
| 200 | MP-723 E | 11 164 18 | MP-723 Z | 11 164 21 | MP-723 R | 11 164 24 | MP-723 V | 11 164 20 | 5 mm |
| 300 | MP-724 E | 11 164 27 | MP-724 Z | 11 164 30 | MP-724 R | 11 164 33 | MP-724 V | 11 164 29 | 5 mm |
| 400 | MP-725 E | 11 164 36 | MP-725 Z | 11 164 39 | MP-725 R | 11 164 42 | MP-725 V | 11 164 38 | 6 mm |
| 500 | MP-726 E | 11 164 45 | MP-726 Z | 11 164 48 | MP-726 R | 11 164 51 | MP-726 V | 11 164 47 | 6 mm |
| 600 | MP-727 E | 11 164 54 | MP-727 Z | 11 164 57 | MP-727 R | 11 164 60 | MP-727 V | 11 164 56 | 6 mm |

### Сетчатый короб, лёгкий, 3 м

Пре-гальванизированный сетчатый короб. Сетчатые коробы имеют те же измерения, что и обычные коробы выше, кроме длины (3м). Сетчатые коробы представлены из пре-гальванизированной проволоки и подходят для использования в помещениях.

| B | Zinc 10 µm E-no | Ø |
| --- | --- | --- |
| 55 | MP-719 S3 11 164 63 | 4 mm |
| 75 | MP-720 S3 11 164 65 | 4 mm |
| 120 | MP-722 S3 11 164 67 | 4 mm |
| 200 | MP-723 S3 11 164 69 | 4 mm |

3 m

### Соединители для Сетчатых коробов

Крепятся с помощью отгибов к краям лестницы, после чего зажимы загибаются с помощью плоскогубцев. Если требуется, соединитель может быть закреплён с помощью установочных винтов.

Универсальный кронштейн, прикреплённый снизу (300-400 мм в ширину).

МР-731      МР-730

S,R                 Z

### Угловой соединитель

Для соединения тонких угольников, тройников и крестовин. Присоединяется путём загибания между прутьями лотка.

Zinc 20 µm                       E-no      Acid-proof       E-no	   White	       E-no

MP-732 S  11 165 20  MP-732 R	11 165 26  MP-732 V 11 165 22

### Универсальный кронштейн

Предназначен для универсального крепления к лотку и защиты подвесных рукавов и угловых кронштейнов. Для лотков шириной 300 и 400 мм, кронштейн крепится внизу, чтобы усилить соединение (см. ниже). Крепится установочного винта, см. стр. 98.

Zinc 20 µm E-no	Zinc 60 µm E-no	Acid-proof E-no	White	E-no

MP-731 S  11 165 30  MP-731 Z  11 165 33  MP-731 R  11 165 36  MP-731 V 11 165 32

| Width | Number of cuts | Corner joint MP-732 | Radius |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 | 1 pcs | 1 pcs |  |
| 120 | 2 pcs | 2 pcs | 90 mm |
| 200 | 4 pcs | 4 pcs | 260 mm |
| 300 | 6 pcs | 6 pcs | 420 mm |
| 400 | 8 pcs | 8 pcs | 580 mm |

### Закруглённая балка

### Балка с уголком

Один угол сетчатого короба отрезан и скрепляется универсальным кронштейном сверху для одного и снизу для другого.

| Width | Universal bracket MP-731 |
| --- | --- |
| 75 | 2 pcs |
| 120 | 2 pcs |
| 200 | 2 pcs |
| 300 | 4 pcs |
| 400 | 4 pcs |

### Тройник и крестовина

Отрезаемая сторона лотка должна быть шире на 100 мм, чем сторона присоединяемого лотка. Концы присоединяемого лотка раздвинуты и разгибаются вовне. Для соединения требуются два угловых соединителя MP-732.

### Гнущийся лист

Изготавливается из алюминия, гнётся во все стороны, для лёгких кабелей.

| B | Aluminium E-no |
| --- | --- |
| 120 | MP-782 C 11 165 90 |
| 200 | MP-783 C 11 165 93 |
| 300 | MP-784 C 11 165 96 |
| 400 | MP-785 C 11 165 99 |

### Округлый ограничитель

Округлый ограничитель служит для защиты непрочных кабелей, спускающихся вниз с лотка. Округлый ограничитель производится из алюминия и вставляется в сетчатый лоток.

MP-786 C подходит для лотков шириной 200 мм, кроме центральной ячейки.

MP-787 C подходит для лотков шириной 300 мм, кроме центральной ячейки.

MP-788 C подходит для лотков шириной 400 мм и для центральной ячейки.

| B | Aluminium E-no |
| --- | --- |
| 34 | MP-786 C | 11 167 00 |
| 39 | MP-787 C | 11 167 01 |
| 53 | MP-788 C | 11 167 02 |

### Знак

Знаки плотно крепятся к сетчатому коробу. 10 штук в упаковке.

MP-780 CO	MP-780 OP

MP-780 PA	MP-780 PO

| Plastic | E-no |
| --- | --- |
| MP-780 CO | 11 167 10 |
| MP-780 OP | 11 167 11 |
| MP-780 PA | 11 167 12 |
| MP-780 PO | 11 167 13 |

### Установка округлого ограничителя

### Настенный кронштейн

Для поддержки лотков горизонтально, вертикально и вдоль стен.

Предназначен для ширины 75 и 120 мм.

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-735 S | 11 166 06 | MP-735 Z | 11 166 06 | MP-735 R | 11 166 09 | MP-735 V 11 166 05 |

### Соединяющий зажим

Используется вместе с настенным кронштейном МР-735 для поддержки сетчатых коробов МР на других конструкциях кабельных лестниц.

Для соединения кабельных лестниц МР, МР-735 крепится напрямую к стороне профиля.

Zinc 10 µm E-no

MP-736 E	11 166 10

### Зажимы для консольного рукава

Зажимы для фиксации сетчатых коробов к консольному рукаву. 10 штук в упаковке.

### Консольный рукав

Консольный рукав крепится к сетчатому коробу универсальным кронштейном МР-731, см. стр. 80. Максимальная погрузка 150 кг, предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной.

| B B1 H | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proofE-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 70 72 | MP-752 S 11 165 43 | MP-752 Z 11 165 46 | MP-752 R 11 165 49 | MP-752 V 11 165 44 |
| 200 40 80 | MP-753 S 11 165 52 | MP-753 Z 11 165 55 | MP-753 R 11 165 58 | MP-753 V 11 165 42 |
| 300 40 90 | MP-754 S 11 165 61 | MP-754 Z 11 165 64 | MP-754 R 11 165 67 | MP-754 V 11 165 62 |
| 400 40 100 | MP-755 S 11 165 70 | MP-755 Z 11 165 73 | MP-755 R 11 165 76 | MP-755 V 11 165 71 |
| 500 50 115 |  | MP-175 Z2 11 151 85 | MP-175 R 11 165 79 | MP-175 V 11 152 13 |
| 600 50 125 |  | MP-176 Z2 11 151 88 | MP-176 R 11 165 81 | MP-176 V 11 152 16 |

B + B1

MP-752 - 755

B + B1

MP-175 - 176

### Опорная плита

Нужна для лучшего распределения нагрузки на стену,

пористая поверхность.

Толщина плиты 5 мм.

### Скоба 75

Подходит для 75 мм сетчатых коробов. Сетчатые коробы не повреждаются, благодаря универсальному кронштейну и МР-937 установочным болтам, см. стр. 98.

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- |
| MP-766 E | 11 166 89 | MP-766 Z | 11 166 90 |

### Скоба 120-400

Скоба для ширины 120-400 мм. Для ширины 300-400 мм могут быть использованы поддерживающие скобы, чтобы предотвратить сгибание концов.

Максимальная погрузка 80 кг, предельная погрузка ≥1,7 раз от максимальной.

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-757 E | 11 166 63 | MP-757 Z | 11 166 67 | MP-757 R | 11 166 65 | MP-757 V 11 166 64 |

### Скоба для резьбового стержня

Скоба предназначена для присоединения к резьбовому стержню М10. Скоба крепится к нему с помощью винтов М10. Будьте осторожны при использовании резьбового стержня при ассиметричных загрузках.

Zinc 10 µm E-no	Zinc 60 µm E-no	Acid-proof E-no	White	E-no

MP-759 E  11 166 77  MP-759 Z  11 166 81  MP-759 R  11 166 79 MP-759 V 11 166 78

### Шуруп М10

Шуруп используется для установки резьбового стержня. 50 штук в упаковке.

### Держатель 300-600 мм

Используется вместе со скобой МР-757 для сетчатых коробов шириной 300-600 мм, чтобы предотвратить лестницы от прогибания при больших нагрузках. Держатель туго крепится к скобе с помощью установочных винтов МР-937 после того, как сетчатый лоток был прикреплён к скобе.

### Угольный кронштейн

Используется для крепления на стену или другой лоток. Также может быть использован как потолочный кронштейн (относится только к ширине 75 и 120 мм).

Крепится универсальным кронштейном МР-731 и установочным винтом, см. стр. 98.

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-900 E 11 153 84 | MP-900 Z 11 153 85 | MP-900 R 11 153 87 | MP-900 V 11 15386 |
|  | MP-901 Z 11 153 81 |  | MP-901 V 11 15382 |

### Потолочный кронштейн

Потолочный кронштейн предназначен для крепления резьбового стержня М8 или М10 к бетону. Просверлите дырку Ø6x65 мм в базе, вкрутите потолочный кронштейн в дыру. Сила изъятия из неповреждённого бетона К25 составляет 400 кг.

| B | Packs | Zinc 5 µm | E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 7,5x55 | 100 st | MP-923 E | 11 175 53 |
| 7,5x55 | 10 st | MP-923 E10 | 15 094 45 |

### Потолочный кронштейн

Служит для крепления резьбового стержня с сетчатым лотком к потолку, надёжно держится за счёт двух винтов МР-044, см. стр. 87.

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-760 E | 11 166 84 | MP-760 Z | 11 166 88 | MP-760 R | 11 166 86 |

### Резьбовой стержень

М10

| L | Zinc 10 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 000 | MP-927 E 11 175 55 |  | MP-927 V 11 175 56 |
| 3 000 | MP-928 E 11 175 57 | MP-928 R 11 175 59 | MP-928 V 11 175 58 |

### Потолочный кронштейн

| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| MP-904 S | 11 153 46 | MP-904 Z | 11 153 47 | MP-904 R | 11 153 49 | MP-904 V 11 153 48 |

### Подвесные перилла

На каждых 100 мм находится отметка для среза.

| L Aluzinc E-no | Zinc 20 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 |  | MP-910 R 11 153 41 |  |
| 3000 MP-910 A 11 153 38 | MP-910 Z 11 153 39 |  | MP-910 V 11 153 40 |

### Потолочные подвески МР-Р

Для кислотоустойчивых систем используются подвесные

перилла и потолочные кронштейны.

| L 300 | Zinc 60 µm MP-957 Z | E-no 11 157 04 |
| --- | --- | --- |
| 400 | MP-958 Z | 11 157 06 |
| 500 | MP-959 Z | 11 157 08 |
| 700 | MP-960 Z | 11 157 10 |
| 1000 | MP-961 Z | 11 157 12 |

### Подвесной уголок

### Подвесной соединитель

| Zinc 60 µm E-no | White E-no |
| --- | --- |
| MP-919 Z | 11 153 11 | MP-919 V | 11 153 12 |

### Потолочная подвеска МР-V

Для крепления используйте винт с пружиной МР-578 и гайку, см. стр. 93 или Т-винт, см. стр. 44.

| L 250 | Zinc 60 µm MP-964 Z | E-no 11 157 20 | Acid-proof MP-964 R | E-no 11 157 22 | White MP-964 V | E-no 11 157 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 375 | MP-965 Z | 11 157 24 | MP-965 R | 11 157 26 | MP-965 V | 11 157 25 |
| 500 | MP-966 Z | 11 157 28 | MP-966 R | 11 157 30 | MP-966 V | 11 157 29 |
| 750 | MP-967 Z | 11 157 32 | MP-967 R | 11 157 34 | MP-967 V | 11 157 33 |
| 1000 | MP-968 Z | 11 157 36 | MP-968 R | 11 157 38 | MP-698 V | 11 157 37 |

### Потолочная подвеска МР-DV

Для крепления используйте винт с пружиной МР-978 и гайку, см. стр. 93 или Т-винт, см. стр. 44.

| L 500 | Zinc 60 µm MP-970 Z | E-no 11 157 40 | Acid-proof MP-970 R | E-no 11 157 42 | White MP-970 V | E-no 11 157 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | MP-971 Z | 11 157 44 | MP-971 R | 11 157 46 | MP-971 V | 11 157 45 |
| 1000 | MP-972 Z | 11 157 48 | MP-972 R | 11 157 50 | MP-972 V | 11 157 49 |
| 1500 | MP-973 Z | 11 157 52 | MP-973 R | 11 157 54 | MP-973 V | 11 157 53 |
| 2000 | MP-974 Z | 11 157 56 | MP-974 R | 11 157 58 | MP-974 V | 11 157 57 |
| 3000 | MP-975 Z | 11 157 60 | MP-975 R | 11 157 62 | MP-975 V | 11 157 61 |

### Потолочный кронштейн

Крепится к каналу для присоединения к стороне лотка. Выберите из представленных длин или подрежьте сами, см. ниже.

|  |  |  | Mesh trays |
| --- | --- | --- | --- |
| Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | White | E-no |  |
| MP-230 S | 11 157 97 | MP-230 Z | 11 157 98 | MP-230 V | 11 157 96 |  |

### Канал MP-V 21x41

Для крепления используйте винт с пружиной МР-978 и гайку, см. стр. 93 или Т-винт, см. стр. 44.

| L 3000 | Zinc 20 µm MP-231 S | E-no 11 158 02 | Zinc 60 µm MP-231 Z | E-no 11 158 00 | White MP-231 V | E-no 11 158 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | MP-024 S | 11 158 39 | MP-024 Z | 11 158 40 | MP-024 V | 11 158 38 |
| 375 | MP-025 S | 11 158 43 | MP-025 Z | 11 158 44 | MP-025 V | 11 158 42 |
| 500 | MP-026 S | 11 158 47 | MP-026 Z | 11 158 48 | MP-026 V | 11 158 46 |
| 750 | MP-027 S | 11 158 51 | MP-027 Z | 11 158 52 | MP-027 V | 11 158 50 |
| 1000 | MP-028 S | 11 158 55 | MP-028 Z | 11 158 56 | MP-028 V | 11 158 54 |

### Т-винт

| T | Zinc 10 µm E-no |
| --- | --- |
| M8x25 | MP-983 E | 11 158 20 |
| M10x35 | MP-984 E | 11 158 22 |

См. стр. 44.

### Неперфорированный разделитель низкого напряжения

Лоток оснащён дырами для погрузки по концам и в середине.

### Перфорированный разделитель низкого напряжения

Большие дырки могут быть оснащены изолирующей шайбой Ø 23 мм для предотвращения повреждений для кабелей. См. таблицу 14. Будьте внимательны: длина кислотоустойчивых лотков для коммуникационных кабелей 2 м.

| L B | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 E-no | Acid-proof E-no (L=2m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3000 50 | MP-138 S 11 156 12 | MP-138 AZ 11 156 11 | MP-138 R 11 156 14 |
| 3000 100 | MP-139 S 11 156 16 | MP-139 AZ 11 156 17 |  |
| 3000 200 | MP-140 S 11 156 20 |  |  |

### Разделитель

Плотно прижимается к лотку и кладётся нахлёстом.

|  | H L | Zinc 20 µm E-no | AZ 185 E-no | White E-no |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 2750 | MP-137 S 11 184 72 | MP-137 AZ 11 184 74 | MP-137 V 11 184 75 |  |
|  | 40 2750 | MP-149 S 11 184 78 | MP-149 AZ 11 184 79 |  | Mesh trays |

### Покрытие

Соединяется зажимами, см. ниже.

Длина кислотоустойчивого покрытия 1,25 м.

| B L Thickness | Zinc 20 µm E-no | Acid-proof E-no (L=1,25 m) |
| --- | --- | --- |
| 55 3000 0,6 | MP-405 S 11 171 57 | MP-405 R 11 171 58 |
| 75 3000 0,6 | MP-410 S 11 171 61 | MP-410 R 11 171 63 |
| 120 3000 0,6 | MP-421 S 11 171 72 | MP-421 R 11 171 73 |
| 200 3000 0,6 | MP-440 S 11 171 79 | MP-440 R 11 171 81 |
| 300 2000 0,6 | MP-450 S 11 171 97 | MP-450 R 11 171 85 |
| 400 2000 1,0 | MP-460 S 11 172 00 | MP-460 R 11 171 89 |
| 500 2000 1,0 | MP-470 S 11 172 03 | MP-470 R 11 172 02 |
| 600 2000 1,0 | MP-480 S 11 171 95 | MP-480 R 11 171 94 |

Зажим для покрытия

### Монтажный кронштейн

Монтажный кронштейн для крепления коробок и розеток, и т.д. С и без дырок.

|  | Zinc 20µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no | White E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perf | MP-739 S 11 166 18 | MP-739 Z 11 166 22 | MP-739 R 11 166 20 | MP-739 V 11 166 19 |
| Unperf | MP-738 S 11 166 12 | MP-738 Z 11 166 16 | MP-738 R 11 166 14 | MP-738 V 11 166 13 |

### Лист с выходом для розетки

Монтажный кронштейн с предварительно установленной двойной розеткой IP21 из белого термопластика с листом. Безвинтовая сборка, безопасны для детей. Два мостовых нейтральных соединителя.

Zinc 20 µm E-no

MP-739 SF  11 166 24

### Лист с выходом для розетки

Монтажный кронштейн с предварительно установленной двойной розеткой IP44 из белого термопластика с листом, безопасны для детей. Два нейтральных зажима.

Zinc 20 µm E-no

MP-739 SG  11 166 25

### Лист с выходом для розетки

Монтажный кронштейн с предварительно установленной соединительной коробкой IP55 из белого термопластика с 10 входами. Без терминальных блоков.

### Связывающий винт Экипот

Проводник может быть напрямую подключен к связывающему винту без кабельных терминалов. 10 штук в упаковке.

| Zinc 10 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- |
| MP-839 E | 11 157 88 | MP-839 R | 11 157 89 |

### Болторезные кусачки

Предназначены для подрезания сетчатых коробов.

Bolt	E-no

MP-790 P	16 239 88

### Пластиковый набалдашник

Крепится на концы сетчатого короба в качестве защиты торчащих проволок. Делаются из прочного материала. 100 штук в упаковке.

| L Plastic E-no |
| --- |
| 4 | MP-761 P | 11 167 03 |
| 5 | MP-763 P | 11 167 06 |
| 6 | MP-765 P | 11 167 09 |

### Установочный винт

Аксессуары НЕ прилагаются. 50 штук в упаковке.

MP-937	MP-295

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no | Acid-proof E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-937 E | 11 157 11 | MP-937 Z | 11 156 80 | MP-295 R | 11 157 80 |

## Подвесной профиль МР

Подвесной профиль МР применяет революционный подход к неизолированным кабелям. За счёт запатентованной (SP- 0813012) «грибовидной дыры» мы подняли использование подвесного профиля до новых высот.

## Каналы МР

Каналы МР имеют стандартные международные измерения 41х21 мм и 41х41 мм, поэтому они совместимы с большим количеством аксессуаров. Наш новый потолочный кронштейн МР-230 (стр. 65) и канал в предварительно укороченной длине и в полной длине, 3 метра, для их подрезания, делая потолочные подвески дешевле и легче в установке.

## Профили МР

Профили МР включают известные десятилетиями продукты, благодаря которым мы являемся популярными и основными поставщиками в электрической продукции. Изначально они использовались как основа для распределяющих коробов. Сейчас же они незаменимы, как универсальные профили Mecano, где нет других стандартных вариантов.

### Подвесной профиль МР-МК

| B 50 | Zinc 20 µm MP-821 S | E-no 11 160 26 | AZ 185 MP-821 AZ | E-no 11 160 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | MP-822 S | 11 160 30 | MP-822 AZ | 11 160 29 |
| 100 | MP-823 S | 11 160 34 | MP-823 AZ | 11 160 33 |
| 150 | MP-824 S | 11 160 38 | MP-824 AZ | 11 160 37 |
| 200 | MP-825 S | 11 160 42 | MP-825 AZ | 11 160 41 |
| 300 | MP-826 S | 11 160 46 | MP-826 AZ | 11 160 45 |
| 400 | MP-827 S | 11 160 50 | MP-827 AZ | 11 160 49 |

### Канал MP-V

Для крепления канала используется Т-винт, см. стр. 44. Толщина листа 2,5 мм. Длина 3 м (по заказу возможно 6 м).

| L 3000 | Zinc 20 µm MP-231 S | E-no 11 158 02 | Zinc 60 µm MP-231 Z | E-no 11 158 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | MP-024 S | 11 158 39 | MP-024 Z | 11 158 40 |
| 375 | MP-025 S | 11 158 43 | MP-025 Z | 11 158 44 |
| 500 | MP-026 S | 11 158 47 | MP-026 Z | 11 158 48 |
| 750 | MP-027 S | 11 158 51 | MP-027 Z | 11 158 52 |
| 1000 | MP-028 S | 11 158 55 | MP-028 Z | 11 158 56 |

### Канал MP-FV

Для крепления канала используется Т-винт, см. стр. 44.

Толщина листа 2,5 мм.

Длина 3 м (по заказу возможно 6 м).

| L | Zinc 20 µm E-no | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- | --- |
| 3000 | MP-233 S 11 158 05 | MP-233 Z 11 158 04 |
| 750 | MP-037 S 11 158 60 | MP-037 Z 11 158 61 |
| 1000 | MP-038 S 11 158 65 | MP-038 Z 11 158 66 |

### Канал MP-DV

Для крепления канала используется Т-винт, см. стр. 44.

Толщина листа 2,5 мм.

Длина 3 м (по заказу возможно 6 м).

### Кабель MP-FDV

Двойной канал, горячее гальванизирование.

Для крепления канала используется Т-винт, см. стр. 44.

Толщина материала 2,5 мм.

Длина 3 м (по заказу возможно 6 м).

Zinc 60 µm E-no

MP-238 Z	11 158 12

### Т-винт

| T | Zinc 10 µm E-no |
| --- | --- |
| M8x25 | MP-983 E | 11 158 20 |
| M10x35 | MP-984 E | 11 158 22 |

### Уголок

Zinc 60 µm E-no

MP-245 Z	11 158 28

### Профильные угловые перила

Красятся в белый по заказу.

| L | Zinc 20 µm E-no | Paint E-no | Zinc 60 µm Enr |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-991 A 15 094 60 | MP-991 V 15 094 61 |  |
| 1500 | MP-992 A 15 094 62 | MP-992 V 15 094 63 |  |
| 3000 | MP-260 A 26 844 42 | MP-260 B 26 844 43 | MP-260 Z 26 844 44 |

### Профильные угловые перила

Красятся в белый по заказу.

| L | Zinc 20 µm E-no | Paint E-no | Zinc 60 µm Enr |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-993 A 15 094 70 | MP-993 V 15 094 71 |  |
| 1500 | MP-994 A 15 094 72 | MP-994 V 15 094 73 |  |
| 3000 | MP-262 A 26 844 12 | MP-262 B 26 844 13 | MP-262 Z 26 844 14 |

### Ячейковые профильные перила

Красятся в белый по заказу.

| L | Zinc 20 µm E-no | Paint E-no | Zinc 60 µm Enr |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | MP-997 A 15 094 76 | MP-997 V 15 094 77 |  |
| 1500 | MP-998 A 15 094 78 | MP-998 V 15 094 79 |  |
| 3000 | MP-265 A 26 842 12 | MP-265 B 26 842 13 | MP-265 Z 26 842 14 |

### Ячейковые профильные перила

Длина 3 м

Zinc 60 µm E-no

MP-268 Z	26 842 84

### Угловая плитка

| Zinc 60 µm E-no | Beige E-no |
| --- | --- |
| MP-281 Z | 26 846 65 | MP-281 B | 26 846 63 |

### Напольный/Настенный кронштейн

Универсальное применение кронштейна.

| Zinc 60 µm E-no | Beige E-no |
| --- | --- |
| MP-282 Z | 26 846 15 | MP-282 B | 26 846 13 |
| MP-901 Z | 11 153 81 | MP-901 B |  |

### Напольный/Настенный кронштейн

| Zinc 60 µm E-no | Beige | E-no |
| --- | --- | --- |
| MP-283 Z 26 846 25 | MP-283 B | 26 846 23 |

### Напольный/Настенный кронштейн

| Zinc 60 µm E-no | Beige E-no |
| --- | --- |
| MP-284 Z | 26 842 59 | MP-284 B | 26 842 58 |

### Лист для канального винта

Винт с пружиной и болт отталкиваются от коробки профильного перила. В зависимости от поворотов винта, возможны 3 позиции высоты для каждой резьбы с интервалом 5 мм. МР-999 Е продаётся в количестве 10 штук.

| Zinc 10 µm E-no | With bolt M8x16 Zinc 10 µm E-no |
| --- | --- |
| MP-289 E | 26 842 55 | MP-999 E | 15 094 82 |

### Якоревидный винт М6

Помещается в окошко в МР-265 и поворачивается против часовой стрелки, упираясь замочками в края профиля.

M6x30 mm

Zinc 10 µm E-no

MP-286 E	26 842 53

### Якоревидный винт М8

Помещается в окошко в МР-265 и поворачивается против часовой стрелки, упираясь замочками в края профиля.

Zinc 10 µm E-no

MP-288 E	26 842 51

### Холодный цинк

Предназначен для использования на незащищённых поверхностях на повреждённых или подрезанных профилях с горячим гальванизированием в среде с высокой возможностью коррозии.

Zinc 60 µm       E-no

MP-235 Z	   26 848 19

### Монтажный кронштейн

Туго закрепляется в кабельных лестницах и прикручивается к профильным угловым перилам, ячеечным профилям. Чтобы его закрепить, нужно отогнуть зажимы.

### Монтажный кронштейн

### Установочный винт

Аксессуары не предоставляются. 50 штук в упаковке.

| Zinc 10 µm E-no | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- |
| MP-937 E | 11 157 11 | MP-937 Z | 11 156 80 |

# Text boxes

MP-Кабельные лестницы

Кабельные лестницы MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Болт для установки, стр. 45

Болт для установки, стр. 45

MP-Кабельные лестницы

Кабельные лестницы  MP-FZ

Болт для установки, стр. 45

Болт для установки, стр. 45

| B | 3 m length Zinc 20 µm E-no | 6 m length Zinc 20 µm E-no |
| --- | --- | --- |
| 200 | MP-102 S 11 150 23 | MP-102 S6 ------ |
| 300 | MP-103 S 11 150 26 | MP-103 S6 ------ |
| 400 | MP-104 S 11 150 29 | MP-104 S6 ------ |
| 500 | MP-105 S 11 150 32 | MP-105 S6 ------ |
| 600 | MP-106 S 11 150 35 | MP-106 S6 ------ |

Кривизна при изгибе в мм на дистанции от 2 до 3 м

Кривизна при изгибе в мм на дистанции от 2 до 3 м

Для модели AZ перфорация ступеней осуществляется по заказу

Pererforated rungs on request for model AZ.

Perforated rungs on request for model AZ.

Perforated rungs on request for model AZ.Perforated rungs on request for model AZ.

Perforated rungs on request for model AZ.

erforated rungs on request for model AZ.Perforated rungs on request for model AZ.

MP-172-173

kg/cantilever

Гибкость

MP-942

Zinc 20 µm E-no

MP-914 S	11 174 82

Cable ladders

Zinc 60 µm E-no

MP-244 Z   11 157 79

Zinc 10 µm E-no

MP-242 E	16 004 80

Соединение

Прогиб в мм для стоек, дистанция которых достигает от 2 до 3 м

43

MP-кабельные лотки

Cable trays

| B 50 | Zinc 20 µm MP-393 S | E-no 11 170 96 | White MP-393 V | E-no 11 170 97 | Length 3 m | Thickn. 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | MP-313 S | 11 171 02 | MP-313 V | 11 171 03 | 3 m | 1,0 |
| 100 | MP-323 S | 11 171 08 | MP-323 V | 11 171 09 | 3 m | 1,0 |
| 150 | MP-333 S | 11 171 14 | MP-333 V | 11 171 15 | 3 m | 1,0 |
| 200 | MP-343 S | 11 171 18 | MP-343 V | 11 171 19 | 3 m | 1,0 |
| 300 | MP-353 S | 11 171 24 | MP-353 V | 11 171 25 | 2 m | 1,0 |
| 400 | MP-363 S | 11 171 28 | MP-363 V | 11 171 29 | 2 m | 1,25 |
| 500 | MP-373 S | 11 171 32 | MP-373 V | 11 171 33 | 2 m | 1,25 |
| 600 | MP-383 S | 11 171 34 | MP-383 V | 11 171 35 | 2 m | 1,5 |

Ø10,5

Zinc 60 µm E-no

MP-933 Z

Zinc 20 µm   E-no 	White	E-no

MP-908 S   11 176 43

МР-901

МР-900

MP-900

| L | Zinc 10 µm | E-no | White | E-no |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | MP-927 E | 11 175 55 | MP-927 V | 11 175 56 |
| 3000 | MP-928 E | 11 175 57 | MP-928 V | 11 175 58 |

100 - 600 мм

| Width | Zinc 20 µm E-no | White E-no | Zinc 60 µm E-no |
| --- | --- | --- | --- |
| 50-75 | MP-932 E 11 173 91 | MP-932 V 11 173 92 | MP-932 Z 11 173 93 |
| 100-600 | MP-931 S 11 173 87 | MP-931 V 11 173 88 |  |

Zinc 10 µm E-no	 White	         E-no

MP-930 E   11 174 11

Zinc 20 µm    E-no	  White	E-no

MP-706 E   11 185 35

MP-952 SK (Keystone)

MP-952 SL (Lexcon)

MP-952 VK (Keystone)

MP-952 VL (Lexcon)

Наносимая краска в баллончиках 25 мл.

Номер краски: RAL 9010 или NCS 0502-Y

Установочный винт, см. стр. 98

Zinc 20 µm      E-no     Zinc 60 µm                               E-no     Acid-proof   E-no    White     E-no

MP-730 S  11 165 10  MP-730 Z  11 165 13  MP-730 R  11 165 16 MP-730 V 11 165 12

Mesh trays

Acid-proof E-nr	Packs of

MP-733 R  11 165 83	10

Mesh trays

Zinc 60 µm E-no	Acid-proof	   E-no	   White

MP-962 Z11 172 80     MP-962 R   11 172 82 MP-962 V 11172 81

Zinc 10 µm E-no                Аcid-proof E-no

MP-044 E  11 175 62	MP-044 R  11 175 63

B	H  Zinc 10 µm E-no         Zinc 60 µm E-no	Acid-proof   E-no	       White         E-no

300-400  14 MP-758 E   11 166 70 MP-758 Z   11 166 74  MP-758 R    11 166 72  MP-758 V  11 166 69

500-600  20 MP-767 E   11 166 71 MP-767 Z   11 166 75  MP-767 R    11 166 73  MP-767 V  11 166 76

Zinc 60 µm     E-no       White            E-no

MP-918 Z    11 153 23  MP-918 V   11 153 24

Acid-proof E-no

MP-748 R	11 166 60

Zinc 20 µm E-no

MP-739 SD  11 166 23

Длина профиля: 2000 мм

Толщина листа 1,25 мм

Высота модуля: 200 мм

Запатентовано EP0813012

Покраска по просьбе.

### Закрепляющий ремешок

Горячее гальванизирование, предназначен для крепления кабелей к стенам.

Zinc 60 µm      E-no

MP-800 Z	11 160 00

Zinc 60 µm        E-no

MP-237 Z	11 158 08

Zinc 20 µm E-no            Beige          E-no

Unperf.  MP-110 S    11 155 75     MP-110 B  26 847 23

Perf.	MP-112 S     11 155 79     MP-112 B  26 847 27

Zinc 20 µm   E-no               Beige           E-no

Unperf.  MP-298 S       26 847 35      MP-298 B  26 847 33

Perf.	MP-299 S        26 847 39	MP-299 B  26 847 37